РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО НОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ

И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Часть 3

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА РЕМОНТ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Настоящая часть сборника содержит нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы).

Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда утверждены Приказом Госстроя России от 22.08.2000 N 191.

# 1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по ремонту конструктивных элементов жилых зданий, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости и соответственно в экономически обоснованном тарифе на жилищные услуги.

Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов)

1.4. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях.

1.5. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (смена оконного полотна, пола, крыши и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемых работ (смена лаг, плит перекрытия, обоев и т.д.).

Расход материальных ресурсов приведен в натуральных единицах измерения.

1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02.-8 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.13. Нормы расхода материальных ресурсов учитывают специфические условия ремонтно-строительного производства; усложнение условий выполнения работ из-за стесненности строительных площадок; невозможность применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.

1.14. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.15. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применятся повышающие коэффициенты.

1.16. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

# 2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

## 2.1. Техническая часть

2.1.1. Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающих преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфорта проживания.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием конструкций жилых домов осуществляется проведением плановых, общих и частичных осмотров, а при необходимости - внеочередных осмотров. В процессе осмотров выявляются неисправности и причины их появления, а также определяют объемы работ по текущему ремонту.

Общие осмотры проводят 2 раза в год - весной и осенью. При этом обследуют конструктивные элементы здания.

Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. При этом устраняются мелкие неисправности.

Внеочередные осмотры проводят через 1 - 2 суток после аварий и стихийных бедствий. При этом в первую очередь проверяют наиболее пострадавшие конструкции.

2.1.3. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации здания.

2.1.4. К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей.

2.1.5. Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента). К текущему ремонту относятся: плановые профилактические ремонты, мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации, аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.1.6. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего срока эксплуатации здания.

2.1.7. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

2.1.8. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенная в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

## 2.2. Нормативная часть

### 2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту фундаментов и подвальных помещений

#### Таблица 1

┌──────────────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┐

│  Наименование и состав   │Наименование│  Ед. │  Норма расхода  │

│         работы           │ материалов │измер.│  на 100 кв. м   │

│                          │            │      ├────────┬────────┤

│                          │            │      │из песка│из щебня│

├──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┤

│1.1. Ремонт фундаментов   │Песок       │куб. м│   105  │    -   │

│под стенами существующих  │            │      │        │        │

│зданий. Устройство основа-│            │      │        │        │

│ния                       ├────────────┼──────┼────────┼────────┤

│Насыпка песка или щебня на│Щебень      │куб. м│    -   │   105  │

│дно траншеи с разравнива- │            │      │        │        │

│нием. Послойное трамбова- │            │      │        │        │

│ние вручную               │            │      │        │        │

└──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┘

#### Таблица 2

┌─────────────────────┬────────────┬──────┬──────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование│Ед.   │    Норма расхода     │

│       работы        │ материалов │изме- │     на 1 куб. м      │

│                     │            │рения ├──────────────┬───────┤

│                     │            │      │ из бутового  │  из   │

│                     │            │      │    камня     │кирпича│

│                     │            │      ├───────┬──────┤       │

│                     │            │      │  под  │ под  │       │

│                     │            │      │лопатку│залив │       │

├─────────────────────┼────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│1.2. Кладка фундамен-│Раствор     │куб. м│ 0,614 │0,614 │  0,226│

│тов                  │цементный   │      │       │      │       │

│Кладка под лопатку на│М50         │      │       │      │       │

│цементном растворе с ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│перевязкой кладки.   │Кирпич      │шт.   │   -   │  -   │397    │

│Выравнивание верха   │глиняный    │      │       │      │       │

│кладки цементным     │обыкновенный│      │       │      │       │

│раствором: устройство├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│горизонтальной гидро-│Камень      │куб. м│ 1,03  │1,03  │   -   │

│изоляции. Обжатие    │бутовый     │      │       │      │       │

│кладки               ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│                     │Толь        │кв. м │ 1,67  │1,67  │  1,67 │

│                     │гидроизо-   │      │       │      │       │

│                     │ляционная   │      │       │      │       │

│                     ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│                     │Смола       │т     │ 0,004 │0,004 │  0,004│

│                     │каменно-    │      │       │      │       │

│                     │угольная    │      │       │      │       │

└─────────────────────┴────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

#### Таблица 3

┌──────────────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────┐

│  Наименование и состав   │Наименование│  Ед. │  Норма расхода  │

│         работы           │ материалов │измер.│  на 100 кв. м   │

│                          │            │      ├────────┬────────┤

│                          │            │      │одно-   │двух-   │

│                          │            │      │слойные │слойные │

├──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┤

│1.3. Ремонт оклеечной гид-│Рулонные    │кв. м │110     │220     │

│роизоляции стен подвала   │материалы   │      │        │        │

│рубероидом                ├────────────┼──────┼────────┼────────┤

│Заливка бачка гидроизоля- │Мастика     │т     │  0,189 │  0,378 │

│ционным составом.         │битумная    │      │        │        │

│Присоединение шланга к    ├────────────┼──────┼────────┼────────┤

│бачку (для механизирован- │Раствор це- │куб. м│  2,5   │  2,5   │

│ного способа).            │ментный М50 │      │        │        │

│Покрытие горячим битумом  ├────────────┼──────┼────────┼────────┤

│оклеиваемых поверхностей  │Дрова       │куб. м│  0,3   │  0,7   │

│и наклеиваемого материала.│            │      │        │        │

│Наклеивание изоляционных  │или         ├──────┼────────┼────────┤

│пропитанных материалов на │Дизельное   │кг    │ 24,36  │ 48,6   │

│поверхность с натягивани- │топливо     │      │        │        │

│ем, разглаживанием и необ-│            │      │        │        │

│ходимым креплением. Шпат- │            │      │        │        │

│левание и заделка швов    │            │      │        │        │

└──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┘

#### Таблица 4

┌────────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────┐

│      Наименование      │ Наименование  │  Ед. │ Нормы расхода  │

│    и состав работы     │  материалов   │измер.│  на 1 куб.м   │

├────────────────────────┼───────────────┼──────┼────────────────┤

│1.6. Ремонт кирпичных   │Кирпич глиняный│шт.   │    394         │

│стен приямков           │обыкновенный   │      │                │

│Разборка поврежденных   ├───────────────┼──────┼────────────────┤

│мест кладки. Заделка    │Раствор цемент-│куб. м│      0,24      │

│разобранных мест с пере-│ный М50        │      │                │

│вязкой новой кладки со  │               │      │                │

│старой                  │               │      │                │

└────────────────────────┴───────────────┴──────┴────────────────┘

#### Таблица 5

┌────────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────┐

│      Наименование      │ Наименование. Ед. │ Нормы расхода  │

│    и состав работы     │  материалов   │измер.│  на 100 кв. м  │

├────────────────────────┼───────────────┼──────┼────────────────┤

│1.7. Заделка и гермети- │Прядь смоляная │кг    │    139         │

│зация швов и стыков     ├───────────────┼──────┼────────────────┤

│Расчистка швов (стыков).│Раствор        │куб. м│      0,005     │

│Конопатка смоляной      │цементный М25  │      │                │

│прядью. Заделка швов    │               │      │                │

│(стыков) цементным      │               │      │                │

│раствором               │               │      │                │

└────────────────────────┴───────────────┴──────┴────────────────┘

#### Таблица 6

┌──────────────────────┬────────────────┬──────┬─────────────────┐

│Наименование и состав │  Наименование  │  Ед. │  Нормы расхода  │

│       работы         │   материалов   │измер.│   на 1 место    │

│                      │                │      ├────────┬────────┤

│                      │                │      │с задел-│с задел-│

│                      │                │      │кой мел-│кой от- │

│                      │                │      │ких     │битых   │

│                      │                │      │выбоин  │мест и  │

│                      │                │      │        │больших │

│                      │                │      │        │выбоин  │

├──────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│1.8. Ремонт бетонных  │Доски IV сорт   │куб. м│   -    │  0,01  │

│ступеней и полов      ├────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│Расчистка трещин или  │Проволока       │кг    │   -    │  0,038 │

│отбитых мест на ступе-│4 мм            │      │        │        │

│нях или полах. Промыв-├────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│ка расчищенных мест   │Гвозди          │кг    │   -    │  0,01  │

│                      │60 мм           │      │        │        │

│                      ├────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│                      │Бетонная смесь  │куб. м│  0,002 │  0,002 │

│                      │(1) <*>         │      │        │        │

├──────────────────────┼────────┬───────┼──────┼────────┼────────┤

│Устройство опалубки   │Вместо  │Цемент │кг    │  0,34  │  0,402 │

│(при необходимости).  │бетонной├───────┼──────┼────────┼────────┤

│Заделка ремонтируемых │смеси   │Песок  │куб. м│  0,001 │  0,001 │

│мест раствором с      │(2)     ├───────┼──────┼────────┼────────┤

│затиркой и железнением│        │Гравий │куб. м│  -     │  0,001 │

└──────────────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴────────┘

<*> Здесь и далее цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

### 2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту стен и перегородок

#### Таблица 7

┌─────────────────────┬─────────────────┬──────┬─────────────────┐

│Наименование и состав│  Наименование   │  Ед. │  Норма расхода  │

│       работы        │   материалов    │измер.├─────────────────┤

│                     │                 │      │ объем кладки в  │

│                     │                 │      │ одном месте до  │

│                     │                 │      ├────────┬────────┤

│                     │                 │      │ 50 шт. │5 куб. м│

│                     │                 │      ├────────┼────────┤

│                     │                 │      │   на   │   на   │

│                     │                 │      │100 шт. │1 куб. м│

│                     │                 │      │кирпича │ кладки │

├─────────────────────┼─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│2.1. Кладка отдельных│Кирпич глиняный  │шт.   │101     │402     │

│участков кирпичных   │обыкновенный     │      │        │        │

│стен и заделка прое- ├─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│мов, отверстий или   │Известковое тесто│куб. м│  0,008 │  0,028 │

│гнезд                ├─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│Расчистка заделывае- │Раствор цементный│куб. м│  0,075 │  0,253 │

│мого участка стен,   │М50 (1)          │      │        │        │

│проема, отверстия или├────────┬────────┼──────┼────────┼────────┤

│гнезда. Кладка       │Вместо  │Цемент  │кг    │ 11     │ 37,4   │

│отдельных участков   │раствора├────────┼──────┼────────┼────────┤

│стен или заделка про-│цемент- │Песок   │куб. м│  0,08  │  0,268 │

│емов, отверстий или  │ного (2)│        │      │        │        │

│гнезд с перевязкой   │        │        │      │        │        │

│новой кладки         │        │        │      │        │        │

└─────────────────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘

#### Таблица 8

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.2. Устройство отдель- │Камни            │шт.   │    2600      │

│ных участков перегородок│керамические     │      │              │

│из пустотелых керамичес-├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│ких камней              │Раствор цементный│куб. м│       1,4    │

│Расчистка места под     │М50              │      │              │

│перегородку. Устройство ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│основания из щебня.     │Щебень           │куб. м│       4,08   │

│Кладка камней на раство-├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│ре. Устройство гидроизо-│Раствор цементный│куб. м│       3,1    │

│ляции                   │М25 (1)          │      │              │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Стекло жидкое (2)│кг    │      50      │

│                        ├────────┬────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Вместо  │Раствор │куб. м│       3,06   │

│                        │раствора│цемент- │      │              │

│                        │и стекла│ный с   │      │              │

│                        │(3)     │жидким  │      │              │

│                        │        │стеклом │      │              │

└────────────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 9

┌────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┐

│      Наименование      │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода│

│    и состав работы     │    материалов    │измер.│ на 1 куб. м │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┤

│2.3. Кладка отдельных   │Камень шлакобетон-│куб. м│    0,9      │

│участков стен и заделка │ный               │      │             │

│проемов шлакобетонными  ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│камнями                 │Раствор цементно -│куб. м│    0,111    │

│Расчистка мест примыка- │известковый       │      │             │

│ния старой кладки. Клад-├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│ка отдельных участков   │Утеплитель        │куб. м│    0,261    │

│стен или заделка проемов│засыпной (шлак)   │      │             │

│с перевязкой новой клад-│                  │      │             │

│ки со старой            │                  │      │             │

└────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┘

#### Таблица 10

┌────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┐

│      Наименование      │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода│

│    и состав работы     │    материалов    │измер.│ на 1 куб. м │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┤

│2.4. Ремонт кирпичной   │Раствор цементный │куб. м│      0,24   │

│кладки карниза (с выно- │М50               │      │             │

│        1               ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│сом в 2 - кирпича)      │Кирпич глиняный   │шт.   │    394      │

│        2               │обыкновенный      │      │             │

│Разборка поврежденных   │                  │      │             │

│участков кладки вручную.│                  │      │             │

│Заделка разобранных     │                  │      │             │

│участков с перевязкой   │                  │      │             │

│новой кладки со старой  │                  │      │             │

└────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┘

#### Таблица 11

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│  на 1 кв. м  │

│                        │                 │      ├──────────────┤

│                        │                 │      │толщина за-   │

│                        │                 │      │делки кладки, │

│                        │                 │      │в кирпичах    │

│                        │                 │      ├──────┬───────┤

│                        │                 │      │ 1/2  │   1   │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│2.5. Ремонт поверхности │Кирпич глиняный  │шт.   │52    │104    │

│кирпичных стен          │обыкновенный     │      │      │       │

│Разборка поврежденных   ├─────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│участков кладки вручную.│Известковое тесто│куб. м│ 0,004│  0,007│

│Заделка разобранных     ├─────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│участков кирпичом с     │Раствор цементный│куб. м│ 0,036│  0,068│

│перевязкой новой кладки │М50 (1)          │      │      │       │

│со старой. Расшивка швов├──────────┬──────┼──────┼──────┼───────┤

│новой кладки            │Вместо    │Цемент│кг    │ 5,33 │ 10,1  │

│                        │раствора  ├──────┼──────┼──────┼───────┤

│                        │цементного│Песок │куб. м│ 0,038│  0,072│

│                        │(2)       │      │      │      │       │

└────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

#### Таблица 12

┌────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┐

│      Наименование      │   Наименование   │  Ед. │Нормы расхода│

│    и состав работы     │    материалов    │измер.│   на 10 м   │

│                        │                  │      │   борозды   │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┤

│2.6. Заделка борозд в   │Раствор цементно -│куб. м│      0,4    │

│кирпичных стенах        │известковый       │      │             │

│Удаление отдельных      │М-50              │      │             │

│кирпичей для перевязки  ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│новой кладки со старой. │Кирпич глиняный   │шт.   │    500      │

│Очистка борозды со сма- │обыкновенный      │      │             │

│чиванием ее водой.      │                  │      │             │

│Заделка борозды кирпичом│                  │      │             │

│на готовом известково - │                  │      │             │

│цементном растворе с    │                  │      │             │

│соблюдением перевязки   │                  │      │             │

│новой кладки со старой  │                  │      │             │

└────────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┘

#### Таблица 13

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│на 10 м трещин│

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.7. Заделка трещин в   │Раствор цементно │куб. м│      0,304   │

│кирпичных стенах кирпи- │- известковый    │      │              │

│чом                     │М50              │      │              │

│Разборка кирпичной клад-├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│ки вдоль трещины.       │Кирпич глиняный  │шт.   │    482       │

│Расчистка штрабы от ста-│обыкновенный     │      │              │

│рого раствора с промыв- │                 │      │              │

│кой водой. Заделка тре- │                 │      │              │

│щины кирпичом с перевяз-│                 │      │              │

│кой старой кладки с     │                 │      │              │

│новой                   │                 │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 14

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│на 10 м трещин│

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.8. Заделка трещин в   │Раствор цементный│куб. м│     0,2      │

│каменных стенах цемент- │М25              │      │              │

│ным раствором           │                 │      │              │

│Расчистка поврежденных  │                 │      │              │

│мест. Смачивание водой. │                 │      │              │

│Заделка цементным раст- │                 │      │              │

│вором трещин            │                 │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 15

┌────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┐

│      Наименование      │   Наименование   │  Ед. │Нормы расхода│

│    и состав работы     │    материалов    │измер.│ на 1 куб. м │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┤

│2.9. Заделка отверстий в│Арматура          │т     │    0,07     │

│бетонных и железобетон- ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│ных стенах и перегород- │Доски III сорт    │куб. м│    0,181    │

│ках                     │25 мм             │      │             │

│Расчистка и промывка    ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│отверстий водой. Устрой-│Брусок III сорт   │куб. м│    0,208    │

│ство и разборка опалуб- │50 мм             │      │             │

│ки. Установка дополни-  ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│тельной арматуры. Приго-│Гвозди 125 мм     │кг    │    5,9      │

│товление бетонной смеси ├──────────────────┼──────┼─────────────┤

│и раствора на месте.    │Бетонная смесь (1)│куб. м│    1,04     │

│Заделка отверстий с     ├─────────┬────────┼──────┼─────────────┤

│затиркой поверхности    │Вместо   │Цемент  │кг    │  218        │

│                        │бетонной ├────────┼──────┼─────────────┤

│                        │смеси (2)│Щебень  │куб. м│    0,735    │

│                        │         ├────────┼──────┼─────────────┤

│                        │         │Песок   │куб. м│    0,65     │

└────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴─────────────┘

#### Таблица 16

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование     │   Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы    │    материалов    │измер.│на 1 т уложен-│

│                       │                  │      │ных балок     │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.10. Укрепление кир-  │Балки или рельсы  │т     │       1      │

│пичных стен заделкой   ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│стальных балок         │Поковки           │кг    │     205      │

│Разметка мест установки│строительные      │      │              │

│стальных балок. Пробив-├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│ка в стене борозд и    │Кирпич глиняный   │шт.   │     500      │

│сквозных отверстий     │обыкновенный      │      │              │

│вручную. Зачистка      ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│поверхности пробивки.  │Проволока стальная│кг    │      11      │

│Обматывание готовых    │низкоуглеродистая │      │              │

│стальных балок проволо-│общего назначения │      │              │

│кой и укладка на место.│Д-4-10 мм неоцин- │      │              │

│Скрепление балок между │кованная          │      │              │

│собой стяжными болтами.├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Заделка балок в стене с│Известковое тесто │куб. м│       0,038  │

│заполнением зазоров    ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│кирпичом на растворе   │Раствор цементный │куб. м│       0,34   │

│                       │М50 (1)           │      │              │

│                       ├───────────┬──────┼──────┼──────────────┤

│                       │Вместо     │Цемент│кг    │      50,3    │

│                       │раствора   ├──────┼──────┼──────────────┤

│                       │цементного │Песок │куб. м│       0,36   │

│                       │(2)        │      │      │              │

└───────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 17

┌────────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┐

│      Наименование      │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода│

│    и состав работы     │    материалов    │измер.│ на 1 кв. м  │

│                        │                  │      ├─────────────┤

│                        │                  │      │толщина за-  │

│                        │                  │      │делки кладки │

│                        │                  │      │в кирпичах   │

│                        │                  │      ├──────┬──────┤

│                        │                  │      │ 1/2  │  1   │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│2.11. Ремонт наружных   │Кирпич глиняный   │шт.   │52    │97    │

│углов кирпичных стен    │обыкновенный      │      │      │      │

│Разборка поврежденных   ├──────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│участков кладки.        │Известковое тесто │куб. м│ 0,004│ 0,007│

│Заделка разобранных     ├──────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│участков с перевязкой   │Раствор цементный │куб. м│ 0,036│ 0,061│

│новой кладки со старой  │М50 (1)           │      │      │      │

│                        ├──────────┬───────┼──────┼──────┼──────┤

│                        │Вместо    │Цемент │кг    │ 5,4  │ 9,1  │

│                        │раствора  ├───────┼──────┼──────┼──────┤

│                        │цементного│Песок  │куб. м│ 0,038│ 0,065│

│                        │(2)       │       │      │      │      │

└────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

#### Таблица 18

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 100 м шва │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.12. Заделка и гермети-│Клей мастика КН3 │кг    │     13,0     │

│зация швов и стыков     ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Расчистка швов (стыков).│Прокладка уплот- │      │              │

│Прокладка уплотнителя.  │нительная 40 мм  │м     │    105,0     │

│Промазка мастикой       ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Мастика          │      │              │

│                        │вулканизирующая  │кг    │     20,9     │

│                        │тиоколовая       │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 19

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 1 куб. м  │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.13. Утепление промер- │Доски III        │куб. м│     0,18     │

│зающих углов зданий и   │сорт 25 мм       │      │              │

│стыков панелей со сторо-├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│ны помещения            │Утеплитель       │куб. м│     1,02     │

│Удаление обоев. Разборка│минераловатные   │      │              │

│полов. Вырубка в местах │плиты            │      │              │

│промерзания стеновой    ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│панели. Установка       │Бетонная смесь   │куб. м│     0,87     │

│опалубки. Заполнение    ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│вырубленных мест утепли-│Раствор цементный│куб. м│     0,22     │

│телем и бетонной смесью.│М50              │      │              │

│Разборка опалубки.      │                 │      │              │

│Затирка поверхности     │                 │      │              │

│цементным раствором     │                 │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 20

┌────────────────────────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐

│      Наименование      │ Наименование │  Ед. │  Норма расхода  │

│    и состав работы     │  материалов  │измер.├─────────────────┤

│                        │              │      │ объем кладки в  │

│                        │              │      │   одном месте   │

│                        │              │      ├───────┬─────────┤

│                        │              │      │50 шт. │5 куб. м │

│                        │              │      ├───────┼─────────┤

│                        │              │      │на 100 │на 1 куб.│

│                        │              │      │  шт.  │м кладки │

│                        │              │      │кирпича│         │

├────────────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼─────────┤

│2.14. Заделка проемов,  │Кирпич        │шт.   │101    │ 402     │

│отверстий, гнезд        │глиняный обык-│      │       │         │

│Расчистка заделываемого │новенный      │      │       │         │

│участка. Заделка прое-  ├──────────────┼──────┼───────┼─────────┤

│мов, отверстий или гнезд│Известковое   │куб. м│  0,008│   0,028 │

│кирпичом с перевязкой   │тесто         │      │       │         │

│новой кладки со старой  ├──────────────┼──────┼───────┼─────────┤

│                        │Раствор       │куб. м│  0,075│   0,253 │

│                        │цементный     │      │       │         │

│                        │М50 (1)       │      │       │         │

│                        ├───────┬──────┼──────┼───────┼─────────┤

│                        │Вместо │Цемент│кг    │ 11    │  37,4   │

│                        │раство-├──────┼──────┼───────┼─────────┤

│                        │ра це- │Песок │куб. м│  0,08 │   0,268 │

│                        │ментно-│      │      │       │         │

│                        │го (2) │      │      │       │         │

└────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘

#### Таблица 21

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│  на 1 место  │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.15. Заделка на зиму   │Кирпич глиняный  │шт.   │     8        │

│вентиляционных продухов │обыкновенный     │      │              │

│Закладка отверстия кир- ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│пичом на глиняном раст- │Глина            │куб. м│     0,02     │

│воре                    ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Песок            │куб. м│     0,013    │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────

│                       │Утеплитель (шлак) │куб. м│     0,264    │

│                       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Смола             │кг    │     1,86     │

│                       │каменноугольная   │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 22

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 1 м бруса │

│                        │                 │      │   (бревна)   │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.24. Укрепление стен   │Бревна или брусья│куб. м│     0,025    │

│сжимами                 │III сорт         │      │              │

│Разметка отверстий для  │до 240 мм        │      │              │

│болтов. Заготовка       ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│брусьев или бревен для  │Пластины II сорт │куб. м│     0,019    │

│сжима. Подтеска горбин  ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│в венцах. Установка     │Пластины III сорт│куб. м│     0,0006   │

│временных подпорок.     ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Проолифливание и подгон-│Болты            │кг    │     0,69     │

│ка болтов. Подтягивание │строительные     │      │              │

│стен болтами. Защита    ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│болтов от промерзания   │Олифа            │кг    │     0,076    │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Поковки          │кг    │     1,05     │

│                        │строительные     │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 23

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│на 1 м перего-│

│                        │                 │      │родок         │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│2.28. Подвешивание пе-  │Доски III сорт   │куб. м│     0,04     │

│регородок при смене     │50 мм            │      │              │

│перекрытий              ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Расшивка верха перего-  │Бруски II сорт   │куб. м│     0,002    │

│родки досками. Установка│50 x 70 мм       │      │              │

│подкосов из досок или   ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│брусков с креплением    │Поковки          │кг    │     0,22     │

│гвоздями                │строительные     │      │              │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Гвозди 70 мм     │кг    │     0,3      │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

### 2.2.3. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту перекрытий

#### Таблица 24

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 1 куб. м  │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│3.4. Заделка борозд     │Бетонная смесь   │куб. м│     1,04     │

│в бетонных перекрытиях  │                 │      │              │

│Расчистка борозды.      │                 │      │              │

│Приготовление бетонной  │                 │      │              │

│смеси вручную.          ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Заделка борозды         │Раствор цементный│куб. м│     0,24     │

│бетоном. Затирка        │М50              │      │              │

│поверхности             │                 │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 25

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 1 т балок │

│                        │                 │      ├──────────────┤

│                        │                 │      │ междуэтажное │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│3.9. Укладка металличес-│Электроды Д-2 мм │кг    │      0,3     │

│ких балок при ремонте   │Э-42             │      │              │

│перекрытий              ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Укладка балок           │Анкерные детали  │кг    │     45       │

│вручную в готовые       ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│гнезда с установкой     │Бетон            │куб. м│      0,265   │

│подкладок.              ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Выверка балок по осям и │Раствор готовый  │куб. м│      0,22    │

│уровню                  │кладочный тяжелый│      │              │

│                        │цементный        │      │              │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Кирпич           │шт.   │    370       │

│                        │глиняный обык-   │      │              │

│                        │новенный         │      │              │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Балки двутавровые│т     │      1,02    │

│                        │N 16 - 22 из     │      │              │

│                        │стали спокойной  │      │              │

│                        │18СП             │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 26

┌────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────────────┐

│  Наименование  │  Наименование   │  Ед. │    Норма расхода     │

│и состав работы │   материалов    │измер.│      на 1 куб. м     │

│                │                 │      ├───────────┬──────────┤

│                │                 │      │ массой до │  массой  │

│                │                 │      │  0,35 т   │  до 1 т  │

├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│3.10. Укладка   │Сборные          │куб. м│    1      │    1     │

│железобетонных  │железобетонные   │      │           │          │

│балок при ремон-│конструкции      │      │           │          │

│те перекрытий   ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│Расширение и    │Бетон M100       │куб. м│    0,087  │    0,043 │

│выравнивание    ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│старых гнезд.   │Раствор цементный│куб. м│    0,101  │    0,027 │

│Устройство кир- │М50              │      │           │          │

│пичных подушек. ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│Выверка балок по│Раствор цементный│куб. м│    0,013  │    -     │

│уровню          │М100             │      │           │          │

│                ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│                │Кирпич глиняный  │шт.   │  171      │   46     │

│                │обыкновенный     │      │           │          │

│                ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│                │Анкеры           │кг    │   16,8    │    7,1   │

│                ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│                │Электроды        │кг    │    0,065  │    1,71  │

└────────────────┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────────┘

### 2.2.4. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту крыш и кровель

#### Таблица 27

┌────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────────────┐

│  Наименование  │  Наименование   │  Ед. │    Норма расхода     │

│и состав работы │   материалов    │измер.│    на 1 м желоба     │

│                │                 │      ├───────────┬──────────┤

│                │                 │      │  желоба   │  желоба  │

│                │                 │      │ подвесные │настенные │

├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│4.4. Смена      │Сталь            │кг    │   2,94    │   2,98   │

│желобов         │кровельная       │      │           │          │

│(подвесных и    │листовая         │      │           │          │

│настенных)      ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│При смене       │Гвозди           │кг    │   0,005   │   0,005  │

│подвесных       │50 мм            │      │           │          │

│желобов         │                 │      │           │          │

│Разборка старого│                 │      │           │          │

│желоба, крючьев.│                 │      │           │          │

│Изготовление    │                 │      │           │          │

│желоба из       │                 │      │           │          │

│кровельной      │                 │      │           │          │

│стали.          │                 │      │           │          │

│Навеска желоба. ├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│При смене       │Проволока,       │кг    │   0,059   │   0,059  │

│настенных       │3 мм             │      │           │          │

│желобов         │                 │      │           │          │

│Разборка старого│                 │      │           │          │

│желоба.         │                 │      │           │          │

│Заготовка       │                 │      │           │          │

│элементов       │                 │      │           │          │

│желоба. Укладка │                 │      │           │          │

│нового желоба   │                 │      │           │          │

└────────────────┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────────┘

#### Таблица 28

┌────────────────┬─────────────────┬────┬────────────────────────┐

│  Наименование  │  Наименование   │Ед. │     Нормы расхода      │

│и состав работы │   материалов    │из- ├────────────┬───────────┤

│                │                 │мер.│на 1 м изде-│  на 1 шт. │

│                │                 │    │лия         │           │

│                │                 │    ├─────┬──────┼─────┬─────┤

│                │                 │    │зве- │прос- │отлив│во-  │

│                │                 │    │нья  │тое   │     │ронки│

│                │                 │    │труб │колено│     │     │

├────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│4.5. Изготовле- │Сталь кровельная │т   │0,03 │ 0,03 │0,04 │0,04 │

│ние отдельных   │листовая,        │    │     │      │     │     │

│частей водосточ-│0,7 мм           │    │     │      │     │     │

│ных труб        │                 │    │     │      │     │     │

│Разметка        │                 │    │     │      │     │     │

│и раскрой       │                 │    │     │      │     │     │

│листов кровель- │                 │    │     │      │     │     │

│ной стали.      ├─────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│Выгибание       │Проволока        │кг  │0,052│ 0,054│0,005│0,006│

│кровельной      │канатная         │    │     │      │     │     │

│стали по форме  │                 │    │     │      │     │     │

│деталей и соеди-│                 │    │     │      │     │     │

│нение в фальцы. │                 │    │     │      │     │     │

│Соединение от-  │                 │    │     │      │     │     │

│дельных частей  │                 │    │     │      │     │     │

│деталей по за-  │                 │    │     │      │     │     │

│данной форме и  │                 │    │     │      │     │     │

│сборка их       │                 │    │     │      │     │     │

└────────────────┴─────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

#### Таблица 29

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│  на 1 ухват  │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│4.6. Смена ухватов      │Поковки из       │т     │     0,007    │

│(стремян) для водосточ- │квадратных       │      │              │

│ных труб                │заготовок        │      │              │

│Снятие старых ухватов.  ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Установка новых         │Пробка           │шт.   │     1        │

│ухватов в прежние гнезда│деревянная       │      │              │

│с заготовкой и заменой  ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│пробок (при необходимос-│Раствор          │куб. м│     0,008    │

│ти)                     │цементный М25    │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 30

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│ на 1 элемент │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│4.7. Ремонт водосточных │Проволока        │кг    │     0,3      │

│труб                    │канатная         │      │              │

│Снятие труб с коленами  │                 │      │              │

│и воронками.            ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Выправка помятых мест   │Болты с гайками  │кг    │     0,268    │

│частей труб и креплений.├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Навеска труб с          │Поковки из       │т     │     0,007    │

│креплением к ухватам    │квадратных       │      │              │

│проволокой или хомутами.│заготовок        │      │              │

│Замена части ухватов и  ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│пробок                  │Пробки деревянные│шт.   │     1        │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 31

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│      Наименование      │  Наименование   │  Ед. │Нормы расхода │

│    и состав работы     │   материалов    │измер.│на 1 комплект │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│4.8. Смена частей       │Звенья труб      │м     │     1,06     │

│водосточных труб        │прямые, 1 м      │      │              │

│Открепление звеньев     ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│труб, колен, отливов и  │Воронки          │шт.   │     1        │

│воронок от ухватов.     ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│Снятие негодных частей. │Колена           │шт.   │     2        │

│Навеска новых готовых   ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│частей с укреплением    │Поковки          │кг    │     1,4      │

│                        │строительные     │      │              │

│                        ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│                        │Проволока        │кг    │     0,5      │

│                        │канатная         │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 32

┌────────────┬─────────┬────┬────────────────────────────────────┐

│Наименование│Наимено- │Ед. │           Нормы расхода            │

│и состав ра-│вание ма-│из- ├──────┬─────────────────────────────┤

│боты        │териалов │мер.│100   │       100 м покрытия        │

│            │         │    │кв. м │                             │

│            │         │    │покры-│                             │

│            │         │    │тия   │                             │

│            │         │    ├──────┼──────────────────┬──────────┤

│            │         │    │зонты │ брандмауэры или  │ пояски - │

│            │         │    │над   │     парапеты     │сандрики, │

│            │         │    │крыль-├───────┬──────────┤подоконные│

│            │         │    │цами и│без от-│с отделкой│отливы или│

│            │         │    │подъ- │делки  │ боковых  │отдельные │

│            │         │    │ездами│боковых│сторон при│ карнизы  │

│            │         │    │      │сторон │  ширине  │при ширине│

│            │         │    │      │при ши-│покрыт. в │покрытия, │

│            │         │    │      │рине   │  1,75 м  │   в м    │

│            │         │    │      │покрыт.│          ├────┬─────┤

│            │         │    │      │в 1 м  │          │0,4 │ 0,7 │

├────────────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│4.9. Смена  │Сталь    │т   │ 0,47 │  0,41 │   0,74   │0,18│ 0,32│

│покрытия    │кровель- │    │      │       │          │    │     │

│зонтов,     │ная      │    │      │       │          │    │     │

│поясков,    ├─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│сандриков,  │Гвозди   │кг  │ 4,1  │  4,0  │   2,0    │4,0 │ 4,0 │

│подоконных  │кровель- │    │      │       │          │    │     │

│отливов и   │ные      │    │      │       │          │    │     │

│карнизов из ├─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│кровельной  │Проволока│кг  │ 5,3  │ 12,0  │    -     │5,8 │ 5,8 │

│стали,      │канатная │    │      │       │          │    │     │

│брандмауэров├─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│или         │Олифа    │кг  │ 5,6  │  5,6  │   9,8    │2,24│ 3,92│

│парапетов   ├─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│Снятие      │Пигмент  │кг  │ 0,4  │  0,4  │   0,7    │0,16│ 0,28│

│старого     │         │    │      │       │          │    │     │

│покрытия.   │         │    │      │       │          │    │     │

│Заготовка   ├─────────┼────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┤

│новых       │Ветошь   │кг  │ 0,2  │  0,2  │   0,35   │0,08│ 0,14│

│деталей.    │         │    │      │       │          │    │     │

│Укрепление  │         │    │      │       │          │    │     │

│покрытия на │         │    │      │       │          │    │     │

│месте       │         │    │      │       │          │    │     │

└────────────┴─────────┴────┴──────┴───────┴──────────┴────┴─────┘

#### Таблица 33

┌───────────────┬────────────┬──────┬───────────────────────────────┬────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │    Нормы расхода на 100 м     │Нормы расхо-│

│и состав работы│ материалов │измер.│                               │да на 10 шт.│

│               │            │      ├────┬────┬────┬────┬──────┬────┼─────┬──────┤

│               │            │      │раз-│нас-│кар-│при-│примы-│об- │фар- │об-   │

│               │            │      │же- │тен-│низ-│мы- │кание │дел-│туки │делки │

│               │            │      │лоб-│ные │ные │ка- │к ды- │ки  │к    │креп- │

│               │            │      │ки  │же- │све-│ние │мовым │тем-│слу- │лений │

│               │            │      │    │лоба│сы  │к   │и     │пе- │ховым│радио,│

│               │            │      │    │    │    │сте-│вент. │рат.│окнам│теле- │

│               │            │      │    │    │    │нам │трубам│швов│     │антенн│

├───────────────┼────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│4.11.1. Смена  │Гвозди 60 мм│кг    │2   │2   │3   │1   │1     │1   │-    │-     │

│обделок примы- ├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│каний из листо-│Мастика гер-│кг    │-   │-   │-   │-   │-     │-   │-    │6     │

│вой стали (с   │метизирующая│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│применением    │бутэпрол 2М │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│герметизирующей├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│мастики)       │Сталь листо-│кг    │311 │306 │306 │277 │314   │435 │455  │623   │

│Разборка старо-│вая оцинко- │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│го покрытия.   │ванная тол- │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│Очистка поверх-│щиной 0,7 мм│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│ности от пыли и├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│грязи. Разметка│Кляммеры,   │шт.   │200 │200 │200 │-   │-     │-   │-    │-     │

│и резка листов.│приведенные │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│Заготовка кар- │к марке КЛ-1│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│тин, элементов ├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│покрытия и     │Детали креп-│кг    │-   │66  │160 │127 │-     │-   │-    │2     │

│кляммер. При-  │ления сталь-│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│шивка картин по│ные         │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│месту. Приго-  ├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│товление замаз-│Гермит (шнур│кг    │-   │-   │-   │-   │-     │-   │-    │0,403 │

│ки и промазка  │Д-40 мм)    │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│швов           ├────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┤

│               │Сталь поло- │кг    │-   │-   │-   │-   │-     │117 │-    │-     │

│               │совая спо-  │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│               │койная марки│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│               │СТ-3, СП    │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│               │50 - 200 мм,│      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│               │толщиной    │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

│               │4 - 5 мм    │      │    │    │    │    │      │    │     │      │

└───────────────┴────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┘

#### Таблица 34

┌──────────────────────────┬───────────────┬──────┬──────────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование  │  Ед. │Нормы расхода │

│         работы           │  материалов   │измер.│  на 1 кв. м  │

│                          │               │      │  сменяемого  │

│                          │               │      │   покрытия   │

├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────────┤

│4.12. Смена мягкой        │Рубероид, толь │кв. м │     2,3      │

│кровли в два слоя отдель- │или пергамин   │      │              │

│ными местами              ├───────────────┼──────┼──────────────┤

│Снятие старого покрытия.  │Гвозди толевые │кг    │     0,002    │

│Расчистка основания. Ук-  ├───────────────┼──────┼──────────────┤

│ладка нового покрытия     │Мастика горячая│кг    │     5,8      │

│на мастике с предваритель-├───────────────┼──────┼──────────────┤

│ным разогреванием         │Дрова          │куб. м│     0,006    │

└──────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 35

┌──────────────────────────┬───────────────┬──────┬──────────────┐

│  Наименование и состав   │ Наименование  │  Ед. │Нормы расхода │

│         работы           │  материалов   │измер.│  на 1 кв. м  │

│                          │               │      │   заплаты    │

│                          │               │      │              │

├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────────┤

│4.13. Постановка заплат   │Рубероид, толь │кв. м │    1,15      │

│на покрытия из мягкой     │или пергамин   │      │              │

│кровли                    ├───────────────┼──────┼──────────────┤

│Снятие старой части покры-│Гвозди толевые │кг    │    0,002     │

│тия. Расчистка основания. ├───────────────┼──────┼──────────────┤

│Вырезка заплаты (до 1 кв. │Мастика горячая│кг    │    3,3       │

│м). Укладка заплаты на    ├───────────────┼──────┼──────────────┤

│мастике с предварительным │Дрова          │куб. м│    0,003     │

│разогреванием             │               │      │              │

└──────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 36

┌─────────────────────┬────────────┬───────┬─────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование│  Ед.  │    Норма расхода    │

│       работы        │ материалов │ измер.│     на 100 кв. м    │

│                     │            │       ├─────────────────────┤

│                     │            │       │      покрытие       │

│                     │            │       ├──────┬─────┬────────┤

│                     │            │       │смолой│толе-│руберо- │

│                     │            │       │      │вым  │идной   │

│                     │            │       │      │лаком│мастикой│

├─────────────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┤

│4.14. Покрытие старых│Смола       │кг     │152   │-    │-       │

│рулонных кровель     ├────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┤

│готовым составом     │Толевый лак │кг     │-     │200  │-       │

│Очистка кровли от    ├────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┤

│песка и пыли. Разог- │Мастика     │кг     │-     │-    │250     │

│ревание готового сос-├────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┤

│тава. Покрытие кровли│Песок       │куб. м │0,203 │0,2  │-       │

│горячим составом.    ├────────────┼───────┼──────┼─────┼────────┤

│Посыпка поверхности  │Дрова       │куб. м │0,2   │0,26 │0,33    │

│покрытия песком.     │            │       │      │     │        │

│Втапливание посыпки  │            │       │      │     │        │

│ручным катком        │            │       │      │     │        │

└─────────────────────┴────────────┴───────┴──────┴─────┴────────┘

#### Таблица 37

┌─────────────────────────┬────────────────┬──────┬──────────────┐

│     Наименование и      │  Наименование  │  Ед. │Нормы расхода │

│      состав работы      │   материалов   │измер.│  на 1 кв. м  │

│                         │                │      │  сменяемого  │

│                         │                │      │   покрытия   │

├─────────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┤

│4.15. Смена поврежденных │Асбестоцементные│кв. м │    1,35      │

│листов асбоцементных     │листы           │      │              │

│кровель                  ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│Снятие поврежденных      │Шурупы 85 мм    │кг    │    0,106     │

│листов. Обрезка углов    ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│новых листов. Разметка и │Шайбы из оцинко-│шт.   │    5         │

│сверление отверстий в    │ванной стали    │      │              │

│листах вручную или элек- ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│тродрелью. Укладка листов│Прокладки толе- │шт.   │    5         │

│по месту с прибивкой     │вые             │      │              │

│гвоздями и прокладкой    ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│шайб                     │Гвозди 60 мм    │кг    │    0,015     │

│                         ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│                         │Шаблоны конько- │шт.   │    0,2       │

│                         │вые длиной      │      │              │

│                         │1200 мм         │      │              │

│                         ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│                         │Поковки:        │      │              │

│                         │строительные    │кг    │    0,05      │

│                         │оцинкованные    │кг    │    0,1       │

└─────────────────────────┴────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 38

┌────────────────────────┬──────────────┬───────┬────────────────┐

│ Наименование и состав  │ Наименование │  Ед.  │ Нормы расхода  │

│        работы          │  материалов  │ измер.│   на 1 м.п.    │

│                        │              │       ├────────────────┤

│                        │              │       │   разжелобки   │

│                        │              │       │   шириной, м   │

│                        │              │       ├───────┬────────┤

│                        │              │       │  0,7  │  1,4   │

├────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┤

│4.18. Смена стальных    │Сталь         │т      │0,298  │0,62    │

│разжелобков (в рулонных │кровельная    │       │       │        │

│или штучных кровлях)    ├──────────────┼───────┼───────┼────────┤

│Разборка старого покры- │Гвозди 75 мм  │кг     │1,8    │1,8     │

│тия разжелобков (до 0,7 ├──────────────┼───────┼───────┼────────┤

│м) и необходимой для его│Олифа         │кг     │3,98   │7,96    │

│освобождения части      ├──────────────┼───────┼───────┼────────┤

│рулонной или из штучных │Пигмент       │кг     │0,284  │0,568   │

│материалов кровли.      ├──────────────┼───────┼───────┼────────┤

│Заготовка картин и      │Ветошь        │кг     │0,142  │0,284   │

│укладка их по месту.    │              │       │       │        │

│Восстановление и присо- │              │       │       │        │

│единение разобранных    │              │       │       │        │

│участков кровли         │              │       │       │        │

└────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴────────┘

#### Таблица 39

┌───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 1 колпак  │

│и состав работы│ материалов │измер.├──────────────┬─────────────┤

│               │            │      │  установка   │изготовление │

│               │            │      ├──────────────┴─────────────┤

│               │            │      │ количество каналов в трубе │

│               │            │      ├─────┬────────┬────┬────────┤

│               │            │      │один │добавле-│один│добавле-│

│               │            │      │     │ние на  │    │ние на  │

│               │            │      │     │каждый  │    │каждый  │

│               │            │      │     │последу-│    │последу-│

│               │            │      │     │ющий    │    │ющий    │

├───────────────┼────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────────┤

│4.19. Смена    │Сталь       │кг    │  -  │   -    │5,16│  1,52  │

│колпаков дымо- │кровельная  │      │     │        │    │        │

│вых и вентиля- ├────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────────┤

│ционных труб   │Проволока   │кг    │0,025│  0,007 │ -  │   -    │

│Снятие старого ├────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼────────┤

│колпака. Изго- │Гвозди      │кг    │0,057│  0,028 │ -  │   -    │

│товление нового│100 мм      │      │     │        │    │        │

│колпака. Уста- │            │      │     │        │    │        │

│новка нового   │            │      │     │        │    │        │

│колпака на мес-│            │      │     │        │    │        │

│то с закрепле- │            │      │     │        │    │        │

│нием           │            │      │     │        │    │        │

└───────────────┴────────────┴──────┴─────┴────────┴────┴────────┘

#### Таблица 40

┌─────────────────────────┬────────────────┬──────┬──────────────┐

│  Наименование и состав  │  Наименование  │  Ед. │Норма расхода │

│         работы          │   материалов   │измер.│на 1 флюгарку │

├─────────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┤

│4.20. Смена флюгарок на  │Сталь кровельная│кг    │     3,06     │

│патрубках канализационных│оцинкованная    │      │              │

│стояков                  │толщиной        │      │              │

│Снятие старой флюгарки.  │0,7 мм          │      │              │

│Изготовление новой флю-  ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│гарки. Установка новой   │Проволока       │кг    │     0,021    │

│флюгарки с креплением ее ├────────────────┼──────┼──────────────┤

│к патрубку канализацион- │Гвозди 100 мм   │кг    │     0,043    │

│ного стояка              │                │      │              │

└─────────────────────────┴────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 41

┌────────────────────────┬────────────────┬──────┬───────────────┐

│  Наименование и состав │  Наименование  │  Ед. │ Норма расхода │

│        работы          │   материалов   │измер.├────────┬──────┤

│                        │                │      │на 100 м│на 100│

│                        │                │      │ фальца │свищей│

├────────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼──────┤

│4.21. Промазка фальцев и│Сурик           │кг    │  1,2   │0,364 │

│свищей в покрытии из    │густотертый     │      │        │      │

│кровельной стали        ├────────────────┼──────┼────────┼──────┤

│Расчистка поврежденных  │Мел молотый     │кг    │  0,224 │0,068 │

│мест от старой краски,  │                │      │        │      │

│замазки и ржавчины.     ├────────────────┼──────┼────────┼──────┤

│Выправка загибов и      │Олифа           │кг    │  1,0   │0,303 │

│заусенцев на ремонтируе-├────────────────┼──────┼────────┼──────┤

│мых местах.             │Краска тертая   │кг    │  0,24  │0,16  │

│Приготовление суриковой │                │      │        │      │

│замазки. Промазка фаль- │                │      │        │      │

│цев или свищей. Подкрас-│                │      │        │      │

│ка промазанных мест     │                │      │        │      │

└────────────────────────┴────────────────┴──────┴────────┴──────┘

#### Таблица 42

┌───────────────────────────┬──────────────┬──────┬──────────────┐

│   Наименование и состав   │ Наименование │  Ед. │Норма расхода │

│          работы           │  материалов  │измер.│на 1 м решетки│

├───────────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┤

│4.22. Ремонт металлических │Прокладки     │кг    │     0,114    │

│парапетных решеток         │из листовой   │      │              │

│Снятие старой парапетной   │технической   │      │              │

│решетки отдельными частями.│резины        │      │              │

│Постановка на глухари с    ├──────────────┼──────┼──────────────┤

│выправкой. Пригонка и сое- │Гвозди 100 мм │кг    │     0,025    │

│динение звеньев и оттяжек. │              │      │              │

│Выпрямление погнутых эле-  │              │      │              │

│ментов парапетной решетки  │              │      │              │

│без снятия с места. Укреп- │              │      │              │

│ление отдельных элементов  │              │      │              │

│парапетной решетки. Укреп- │              │      │              │

│ление парапетной решетки в │              │      │              │

│местах заделки             │              │      │              │

└───────────────────────────┴──────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 43

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│ Наименование │Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м  │

│   и состав   │ материалов │измер.├─────────────────┬───────────┤

│    работы    │            │      │    обрешетка    │ сплошным  │

│              │            │      │   с прозорами   │ настилом  │

│              │            │      ├───────────┬─────┼───────────┤

│              │            │      │ из досок  │из   │ из досок  │

│              │            │      │ толщ., мм │брус-│ толщ., мм │

│              │            │      ├─────┬─────┤ков  ├─────┬─────┤

│              │            │      │ 32  │ 40  │     │ 32  │ 40  │

├──────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│4.26. Смена   │Гвозди      │т     │0,001│0,004│0,001│0,004│0,001│

│местами обре- │60 мм       │      │     │     │     │     │     │

│шетки крыши   ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│(при разобран-│Бруски      │куб. м│-    │-    │1,03 │-    │-    │

│ной крыше)    │обрезные    │      │     │     │     │     │     │

│Удаление      │длиной      │      │     │     │     │     │     │

│негодной части│4 - 6,5 м,  │      │     │     │     │     │     │

│обрешетки.    │шириной 75 -│      │     │     │     │     │     │

│Разметка и за-│100 мм,     │      │     │     │     │     │     │

│готовка новой │толщиной    │      │     │     │     │     │     │

│обрешетки.    │40 - 75 мм, │      │     │     │     │     │     │

│Установка     │II сорт     │      │     │     │     │     │     │

│обрешетки по  ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│месту с укреп-│Доски необ- │куб. м│0,8  │1,3  │1,2  │3,2  │5,2  │

│лением        │резные дли- │      │     │     │     │     │     │

│              │ной 4 - 6,5 │      │     │     │     │     │     │

│              │м, всех     │      │     │     │     │     │     │

│              │ширин,      │      │     │     │     │     │     │

│              │толщиной    │      │     │     │     │     │     │

│              │32 - 40 мм, │      │     │     │     │     │     │

│              │II сорт     │      │     │     │     │     │     │

└──────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

#### Таблица 44

┌────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┐

│      Наименование      │Наименование│   Ед.  │  Норма расхода  │

│    и состав работы     │ материалов │ измер. │на 1 кв. м кровли│

├────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│4.27. Смена отдельных   │Доски III   │куб. м  │     0,039       │

│досок тесовой кровли    │сорт 20 мм  │        │                 │

│(без снятия обрешетки)  ├────────────┼────────┼─────────────────┤

│Удаление негодных досок │Гвозди      │кг      │     0,028       │

│тесовой кровли. Разметка│70 мм       │        │                 │

│и заготовка новых досок.├────────────┼────────┼─────────────────┤

│Покрытие кровли досками │Дрань       │шт.     │   600           │

│с укреплением их гвоздя-│строительная│        │                 │

│ми.                     ├────────────┼────────┼─────────────────┤

│Ремонт местами драночной│Гвозди      │кг      │     0,7         │

│кровли.                 │50 мм       │        │                 │

│Удаление негодной драни │            │        │                 │

│с очисткой основания от │            │        │                 │

│гвоздей. Покрытие участ-│            │        │                 │

│ка новой дранью с креп- │            │        │                 │

│лением гвоздями         │            │        │                 │

└────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┘

#### Таблица 45

┌────────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────┐

│ Наименование и состав  │ Наименование  │  Ед. │ Нормы расхода  │

│        работы          │  материалов   │измер.│ на 100 кв. м   │

│                        │               │      │ обрабатываемой │

│                        │               │      │  поверхности   │

│                        │               │      ├───────┬────────┤

│                        │               │      │одно-  │двукрат-│

│                        │               │      │кратное│ное     │

├────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┤

│4.28. Антисептирование  │Антисептичный  │л     │  70   │  140   │

│древесины однократное и │водный раствор │      │       │        │

│двукратное              ├───────────────┼──────┼───────┼────────┤

│Очистка обрабатываемой  │Паста битумная:│      │       │        │

│поверхности. Антисепти- │М 100          │кг    │  34   │   68   │

│рование поверхности:    │М 200          │кг    │  65   │  130   │

│водными составами, пас- ├───────────────┼──────┼───────┼────────┤

│той битумной, пастой на │Паста каменно- │      │       │        │

│каменноугольном лаке,   │угольная:      │      │       │        │

│экстратной пастой, мас- │М 100          │кг    │  46   │   92   │

│лянистым антисептиком.  │М 200          │кг    │  86   │  172   │

│Просушка обрабатываемой ├───────────────┼──────┼───────┼────────┤

│поверхности после первой│Паста          │      │       │        │

│обработки               │экстратная:    │      │       │        │

│                        │М 100          │кг    │  47   │   94   │

│                        │М 200          │кг    │  62   │  124   │

│                        ├───────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                        │Антисептик     │кг    │  60   │  120   │

│                        │маслянистый    │      │       │        │

└────────────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┘

### 2.2.5. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту оконных и дверных проемов

#### Таблица 46

┌────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┐

│      Наименование      │Наименование│   Ед.  │  Норма расхода  │

│    и состав работы     │ материалов │ измер. │  на 1 створку   │

├────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│5.1. Ремонт оконных     │Угольники   │шт.     │      4          │

│переплетов              │оконные     │        │                 │

│Снятие створки с петель.│50 x 50 мм  │        │                 │

│Пристрожка створки к    ├────────────┼────────┼─────────────────┤

│фальцам коробки и прит- │Шурупы      │кг      │      0,023      │

│вора. Установка угольни-│            │        │                 │

│ков. Обратная навеска   │            │        │                 │

│створок с укреплением   │            │        │                 │

│петель.                 │            │        │                 │

│Смена створок оконных   │            │        │                 │

│переплетов.             │            │        │                 │

│Снятие створки. Крепле- │            │        │                 │

│ние петель              │            │        │                 │

#### Таблица 47

┌─────────────────────┬───────────────┬──────┬───────────────────┐

│Наименование и состав│ Наименование  │  Ед. │   Нормы расхода   │

│       работы        │  материалов   │измер.│ на 1 кв. м плиты  │

│                     │               │      ├──────┬──────┬─────┤

│                     │               │      │задел-│задел-│шпат-│

│                     │               │      │ка    │ка вы-│левка│

│                     │               │      │трещин│боин  │плиты│

├─────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│5.2. Ремонт мозаичных│Раствор цемент-│куб. м│0,001 │0,003 │0,001│

│или бетонных подокон-│ный М50 (1)    │      │      │      │     │

│ных плит на месте    ├──────┬────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Заделка трещин в пли-│Вместо│Цемент  │кг    │0,519 │0,922 │0,487│

│те с расчисткой и    │раст- ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│приготовлением цемен-│вора  │Песок   │куб. м│0,005 │0,002 │0,001│

│тного раствора.      │цемен-│        │      │      │      │     │

│Заделка выбоин в пли-│тного │        │      │      │      │     │

│те и подправка углов │(2)   │        │      │      │      │     │

│с приготовлением     │      │        │      │      │      │     │

│цементного раствора. │      │        │      │      │      │     │

│Шпатлевание плиты с  │      │        │      │      │      │     │

│приготовлением шпат- │      │        │      │      │      │     │

│левочного состава,   │      │        │      │      │      │     │

│заправкой кромок,    │      │        │      │      │      │     │

│заделкой мелких выбо-│      │        │      │      │      │     │

│ин и царапин, зачист-│      │        │      │      │      │     │

│кой отремонтированных│      │        │      │      │      │     │

│мест карборундовым   │      │        │      │      │      │     │

│камнем               │      │        │      │      │      │     │

└─────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

#### Таблица 48

┌────────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────────┐

│    Наименование    │  Наименование  │   Ед.  │  Норма расхода  │

│  и состав работы   │   материалов   │ измер. │на 1 м подоконной│

│                    │                │        │      доски      │

├────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────────┤

│5.4. Ремонт подокон-│Рейка деревянная│м       │      1,05       │

│ных досок без снятия│                │        │                 │

│с места             │                │        │                 │

│Расшивка щелей в    │                │        │                 │

│подоконной доске.   ├────────────────┼────────┼─────────────────┤

│Установка рейки в   │Клей столярный  │кг      │      0,079      │

│щель с прирезкой и  │                │        │                 │

│подгонкой по месту. │                │        │                 │

│Острожка и крепление│                │        │                 │

│рейки               │                │        │                 │

└────────────────────┴────────────────┴────────┴─────────────────┘

#### Таблица 49

┌───────────────────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐

│     Наименование      │  Наименование  │   Ед.  │Норма расхода │

│   и состав работы     │   материалов   │ измер. │ на 1 полотно │

├───────────────────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤

│5.5. Ремонт дверных    │Доски II сорт   │куб. м  │    0,002     │

│полотен                │40 - 70 мм      │        │              │

│Снятие дверного полотна│                │        │              │

│(без снятия петель).   │                │        │              │

│Прирезка и пригонка    ├────────────────┼────────┼──────────────┤

│дверных полотен к прое-│Клей столярный  │кг      │    0,02      │

│му. Навеска дверного   │                │        │              │

│полотна на петли       │                │        │              │

└───────────────────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘

#### Таблица 50

┌─────────────────────────────┬────────────┬──────┬──────────────┐

│    Наименование и состав    │Наименование│  Ед. │Норма расхода │

│           работы            │ материалов │измер.│  на 1 петлю  │

├─────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────────────┤

│5.6. Смена оконных и дверных │Петли       │шт.   │     1        │

│петель                       ├────────────┼──────┼──────────────┤

│Снятие оконной створки,      │Шурупы      │кг    │     0,018    │

│дверного полотна, петель.    │            │      │              │

│Заделка отверстий, гнезд.    │            │      │              │

│Расширение, углубление или   │            │      │              │

│долбление гнезд для петель.  │            │      │              │

│Установка и крепление петель │            │      │              │

│шурупами. Навеска оконной    │            │      │              │

│створки, дверного полотна    │            │      │              │

└─────────────────────────────┴────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 51

┌─────────────────────┬────────────┬──────┬──────────────────────┐

│    Наименование     │Наименование│  Ед. │    Норма расхода     │

│   и состав работы   │ материалов │измер.│  на 1 м наличников   │

│                     │            │      ├───────┬───────┬──────┤

│                     │            │      │с укре-│с укре-│с на- │

│                     │            │      │плением│плением│веской│

│                     │            │      │гвоздя-│шурупа-│на    │

│                     │            │      │ми     │ми     │крючья│

├─────────────────────┼────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│5.7. Смена наличников│Наличники   │м     │ 1,13  │ 1,13  │ 1,13 │

│оконных и дверных    ├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│проемов              │Гвозди      │кг    │ 0,01  │   -   │  -   │

│Снятие старых налич- │80 мм       │      │       │       │      │

│ников. Установка     ├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│готовых наличников с │Шурупы      │кг    │   -   │ 0,007 │  -   │

│прирезкой по месту   ├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│                     │Крючки      │шт.   │   -   │   -   │ 1,5  │

│                     │металличес- │      │       │       │      │

│                     │кие         │      │       │       │      │

└─────────────────────┴────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

#### Таблица 52

┌─────────────────────────────┬────────────┬──────┬──────────────┐

│    Наименование и состав    │Наименование│  Ед. │Норма расхода │

│           работы            │ материалов │измер.│на 1 м бруска │

├─────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────────────┤

│5.8. Нашивка брусков на      │Доски       │м     │     1,1      │

│дверные коробки              │II сорт     │      │              │

│Поперечное перепиливание и   ├────────────┼──────┼──────────────┤

│острожка брусков рубанком.   │Бруски      │м     │     1,1      │

│Постановка брусков на коробку│II сорт     │      │              │

│с пришивкой гвоздями.        ├────────────┼──────┼──────────────┤

│Пристрожка брусков           │Гвозди      │кг    │     0,033    │

│                             │150 мм      │      │              │

│                             ├────────────┼──────┼──────────────┤

│                             │Клей        │кг    │     0,01     │

│                             │столярный   │      │              │

└─────────────────────────────┴────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 53

┌───────────────────────────┬────────────┬──────┬────────────────┐

│   Наименование и состав   │Наименование│  Ед. │ Норма расхода  │

│          работы           │ материалов │измер.│на 1 м наличника│

├───────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────────┤

│5.9. Укрепление оконных и  │Гвозди      │кг    │     0,010      │

│дверных наличников         │80 мм       │      │                │

│Укрепление оконных и двер- │            │      │                │

│ных наличников прошивкой   │            │      │                │

│гвоздями                   │            │      │                │

└───────────────────────────┴────────────┴──────┴────────────────┘

#### Таблица 54

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│Наименование и│Наименование│  Ед. │        Норма расхода        │

│состав работы │ материалов │измер.│       на 100 м фальца       │

│              │            │      ├─────────────────────────────┤

│              │            │      │остекление на двойной замазке│

│              │            │      │   при размере фальцев, мм   │

│              │            │      ├─────────┬─────────┬─────────┤

│              │            │      │ 10 x 15 │ 15 x 15 │ 15 x 20 │

├──────────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5.10. Перемаз-│Замазка:    │      │         │         │         │

│ка фальцев в  │            │      │         │         │         │

│деревянных    │битумная    │кг    │  11,6   │  15,4   │  23,2   │

│переплетах    │            │      │         │         │         │

│Очистка фаль- │белильная   │кг    │  16,1   │  21,4   │  32,2   │

│цев от старой │            │      │         │         │         │

│замазки.      │            │      │         │         │         │

│Промазка      │            │      │         │         │         │

│фальцев       │            │      │         │         │         │

└──────────────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┘

#### Таблица 55

┌─────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────────────┐

│Наименование и состав│    Наименование    │  Ед. │Норма расхода │

│       работы        │     материалов     │измер.│   шурупов    │

│                     │                    │      │ на 1 прибор  │

├─────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────────────┤

│5.11. Смена оконных и│Шпингалет:          │      │              │

│дверных приборов     │оконный, длиной до  │кг    │    0,032     │

│                     │2100 мм с ручкой    │      │              │

│                     │                    │      │              │

│                     │1100 мм с личинкой  │кг    │    0,018     │

│                     │                    │      │              │

│                     │дверные с личинкой  │кг    │    0,015     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │Пружина             │кг    │    0,035     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │Угольники           │      │              │

│                     │в мм:               │      │              │

│                     │50                  │кг    │    0,004     │

│                     │75                  │кг    │    0,006     │

│                     │100                 │кг    │    0,01      │

│                     │125                 │кг    │    0,012     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │Ручки оконные       │кг    │    0,004     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │дверные с ключевиной│кг    │    0,003     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │без ключевины       │кг    │    0,002     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │Таблички            │кг    │    0,005     │

│                     ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│                     │Скобы               │кг    │    0,007     │

┴─────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 56

┌───────────────┬──────────────┬──────┬──────────────────────────┐

│Наименование и │ Наименование │  Ед. │Норма расхода на 100 кв. м│

│ состав работы │  материалов  │измер.├──────────────────────────┤

│               │              │      │площадь нарезанных стекол │

│               │              │      ├────────┬────────┬────────┤

│               │              │      │  0,2   │   1    │   2    │

├───────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│5.12. Нарезка  │Стекло оконное│      │        │        │        │

│стекол         │в мм:         │      │        │        │        │

│Нарезка и      │2,5           │кв. м │  107   │  108   │ 109,5  │

│прирезка стекол│3             │кв. м │  105   │  106   │ 106,7  │

│               │4             │кв. м │  102   │  103   │ 104    │

└───────────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘

#### Таблица 57

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│Наименование и│Наименование│  Ед. │Норма расхода на 100 м фальца│

│состав работы │ материалов │измер.├─────────────────────────────┤

│              │            │      │        остекление на        │

│              │            │      ├─────────────────┬───────────┤

│              │            │      │ двойной замазке │ штапиках  │

│              │            │      │   при размере   │           │

│              │            │      │   фальцев, мм   │           │

│              │            │      ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤

│              │            │      │10 x │15 x │15 x │по   │по   │

│              │            │      │ 15  │ 15  │ 20  │за-  │элас-│

│              │            │      │     │     │     │мазке│тич- │

│              │            │      │     │     │     │     │ной  │

│              │            │      │     │     │     │     │прок-│

│              │            │      │     │     │     │     │ладке│

├──────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│5.13. Смена   │Замазка:    │      │     │     │     │     │     │

│стекол        │            │      │     │     │     │     │     │

│Выемка стекол │меловая     │кг    │11,5 │15,3 │23   │ 9   │  -  │

│с очисткой    │белильная   │кг    │16,1 │21,4 │32,2 │12,6 │  -  │

│фальцев и     │            │      │     │     │     │     │     │

│снятием       │железно-    │кг    │20,1 │26,6 │40,3 │15,8 │  -  │

│штапиков.     │суриковая   │      │     │     │     │     │     │

│Промазка      │битумная    │кг    │11,6 │15,4 │23,2 │  -  │  -  │

│фальцев и     ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│стекол        │Проволока   │кг    │ 0,13│ 0,13│ 0,13│ 0,13│  -  │

│              │стальная    │      │     │     │     │     │     │

│              ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│              │Прокладка   │кг    │  -  │  -  │  -  │  -  │10,2 │

│              │резиновая   │      │     │     │     │     │     │

│              ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│              │Штапики     │м     │  -  │  -  │  -  │102  │102  │

└──────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

#### Таблица 58

┌─────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────────────┐

│Наименование и состав│    Наименование    │  Ед. │Норма расхода │

│       работы        │     материалов     │измер.│  на 1 кв. м  │

├─────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────────────┤

│5.14. Вставка фанеры │Фанера клееная      │кв. м │    1,03      │

│в оконные переплеты  │                    │      │              │

│Очистка фальцев.     │                    │      │              │

│Разметка и вырезка   ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│фанеры. Вставка фане-│                    │      │              │

│ры в оконные перепле-│Гвозди 25 мм        │кг    │    0,011     │

│ты (взамен разбитых  │                    │      │              │

│стекол) с закреплени-│                    │      │              │

│ем гвоздями          │                    │      │              │

└─────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 59

| Наименование и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода на 100 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протирка | промывка |
| 5.15. Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада | Мел | кг | 2,98 | - |
|  | Мыло | кг | - | 1,35 |
|  | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 |

### 2.2.6. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту лестниц, балконов, крылец над входами в подъезд

#### Таблица 60

┌─────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────────────┐

│Наименование и состав│    Наименование    │  Ед. │Норма расхода │

│       работы        │     материалов     │измер.│  на 1 кв. м  │

├─────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────────────┤

│6.1. Заделка выбоин в│Плита площадная     │кв. м │    1,07      │

│каменных ступенях    ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│Вырубка в поврежден- │Осколки природных   │кв. м │    1,05      │

│ных местах гнезд.    │камней              │      │              │

│Заготовка вставок из ├────────────────────┼──────┼──────────────┤

│природного камня с   │Раствор цементный   │куб. м│    0,012     │

│околкой, отеской и   │М50 (1)             │      │              │

│обработкой поверхнос-├──────────┬─────────┼──────┼──────────────┤

│ти. Установка вставок│Вместо    │Цемент   │кг    │    4,87      │

│длиной до 150 мм в   │раствора  ├─────────┼──────┼──────────────┤

│гнезда с приготовле- │цементного│         │      │              │

│нием раствора        │(2)       │Песок    │куб. м│    0,013     │

└─────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 61

┌─────────────────────┬─────────────────┬──────┬─────────────────┐

│Наименование и состав│  Наименование   │  Ед. │  Норма расхода  │

│       работы        │   материалов    │измер.│   на 1 место    │

│                     │                 │      ├────────┬────────┤

│                     │                 │      │с задел-│с задел-│

│                     │                 │      │кой тре-│кой от- │

│                     │                 │      │щин и   │битых   │

│                     │                 │      │мелких  │мест и  │

│                     │                 │      │выбоин  │больших │

│                     │                 │      │        │выбоин  │

├─────────────────────┼─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│6.2. Ремонт железо-  │Доски IV сорт    │куб. м│    -   │ 0,009  │

│бетонных и бетонных  ├─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│ступеней на месте    │Проволока 4 мм   │кг    │    -   │ 0,038  │

│Расчистка в ступенях ├─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│трещин или выбитых   │Гвозди 60 мм     │кг    │    -   │ 0,009  │

│мест. Устройство и   ├─────────────────┼──────┼────────┼────────┤

│разборка опалубки    │Бетонная смесь   │куб. м│ 0,002  │ 0,002  │

│Промывка расчищенных │(1)              │      │        │        │

│мест. Приготовление  ├────────┬────────┼──────┼────────┼────────┤

│раствора. Заделка    │Вместо  │Цемент  │кг    │ 0,34   │ 0,402  │

│раствором мест ремон-│бетонной├────────┼──────┼────────┼────────┤

│та. Затирка и желез- │смеси   │Песок   │куб. м│ 0,001  │ 0,001  │

│нение                │(2)     ├────────┼──────┼────────┼────────┤

│                     │        │Гравий  │куб. м│   -    │ 0,001  │

└─────────────────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘

#### Таблица 62

┌─────────────────────┬───────────────────┬──────┬───────────────┐

│Наименование и состав│   Наименование    │  Ед. │ Норма расхода │

│       работы        │    материалов     │измер.│на 1 м ступеней│

├─────────────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────┤

│6.3. Смена отдельных │Ступени готовые    │м     │     1         │

│железобетонных и     ├───────────────────┼──────┼───────────────┤

│каменных ступеней    │Кирпич глиняный    │шт.   │     5         │

│Снятие ступеней с    │обыкновенный       │      │               │

│опоры с устройством  ├───────────────────┼──────┼───────────────┤

│временного крепления │Раствор цементный  │куб. м│     0,007     │

│вышележащей ступени. │М50 (1)            │      │               │

│Укладка новых ступе- ├──────────┬────────┼──────┼───────────────┤

│ней с расчисткой     │Вместо    │Цемент  │кг    │     2,46      │

│основания и выверкой │раствора  ├────────┼──────┼───────────────┤

│правильности установ-│цементного│Песок   │куб. м│     0,007     │

│ки. Заделка раствором│(2)       │        │      │               │

│щелей между проступью│          │        │      │               │

│и подступенком       │          │        │      │               │

└─────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────────┘

#### Таблица 63

┌──────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────────┐

│Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │ Норма расхода │

│       работы         │    материалов    │измер.│на 1 м решетки │

├──────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────────┤

│6.4. Ремонт лестничных│Цемент М400       │кг    │      3,0      │

│и балконных решеток   ├──────────────────┼──────┼───────────────┤

│Снятие решеток.       │Болты строительные│кг    │      0,12     │

│Выправка решеток с    │                  │      │               │

│очисткой от коррозии. │                  │      │               │

│Расчистка гнезд.      │                  │      │               │

│Установка решеток на  │                  │      │               │

│место с заливкой гнезд│                  │      │               │

Таблица 64

┌────────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав  │  Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы          │   материалов    │измер.│на 100 укреп- │

│                        │                 │      │ленных стоек  │

├────────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────────────┤

│6.5. Укрепление стоек   │Металлические    │т     │    0,036     │

│металлических решеток   │изделия          │      │              │

│ограждения балконов,    ├─────────────────┼──────┼──────────────┤

│лестниц и площадок      │Раствор цементный│куб. м│    0,07      │

│Расчистка гнезд вокруг  │М50              │      │              │

│основания расшатавшейся │                 │      │              │

│стойки. Расклинивание   │                 │      │              │

│стойки металлическими   │                 │      │              │

│клиньями. Заливка гнезда│                 │      │              │

│цементным раствором с   │                 │      │              │

│затиркой и заглаживанием│                 │      │              │

│поверхности             │                 │      │              │

└────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 65

┌──────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────┐

│   Наименование   │Наименование│  Ед. │  Норма расхода на 1 м   │

│ и состав работы  │ материалов │измер.├───────────┬─────────────┤

│                  │            │      │из готового│изготовление │

│                  │            │      │  поручня  │   поручня   │

│                  │            │      ├───────────┴─────────────┤

│                  │            │      │    вид части поручня    │

│                  │            │      ├─────┬──────┬─────┬──────┤

│                  │            │      │пря- │зак-  │пря- │зак-  │

│                  │            │      │мая  │руг-  │мая  │руг-  │

│                  │            │      │     │ленная│     │ленная│

├──────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│6.7. Смена отдель-│Доски       │куб. м│-    │-     │0,006│0,004 │

│ных частей поруч- │II сорт     │      │     │      │     │      │

│ней               ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Снятие поручня.   │Готовый     │м     │1,05 │-     │-    │-     │

│Установка на мес- │поручень    │      │     │      │     │      │

│то. Крепление     ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│вставок шурупами. │Закругленная│шт.   │-    │1     │-    │-     │

│Зачистка мест     │часть поруч-│      │     │      │     │      │

│заделок. Шпатлева-│ня          │      │     │      │     │      │

│ние и шлифование. ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Изготовление      │Шуруп       │кг    │0,023│0,023 │-    │-     │

│поручня.          ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Постановка заделок│Бумага      │кв. м │-    │-     │0,05 │0,02  │

│в тело поручней.  │стеклянная  │      │     │      │     │      │

│Выдалбливание пов-├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│режденных мест    │Клей        │кг    │-    │-     │-    │0,005 │

│поручня.          │столярный   │      │     │      │     │      │

│Изготовление      ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│заделки. Постанов-│Олифа       │кг    │0,003│0,004 │-    │-     │

│ка заделки на     │натуральная │      │     │      │     │      │

│клею. Зачистка    ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│циклей. Шпатлева- │Мел молотый │кг    │0,016│0,018 │-    │-     │

│ние и шлифование  ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│места заделки     │Мыло хозяй- │г     │0,08 │0,09  │-    │-     │

│                  │ственное    │      │     │      │     │      │

│                  ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│                  │Клей        │г     │0,08 │0,09  │-    │-     │

│                  │мездровый   │      │     │      │     │      │

│                  ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│                  │Сиккатив    │г     │0,3  │0,4   │-    │-     │

│                  ├────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│                  │Скипидар    │г     │0,8  │0,9   │-    │-     │

└──────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

### 2.2.7. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту полов

#### Таблица 66

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

│                       │                  │      │   покрытия   │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│7.3. Ремонт покрытия   │Мастика клеящая   │кг    │      51      │

│полов из линолеума     │каучуковая КН-2   │      │              │

│Удаление старого покры-├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│тия из линолеума. Рас- │Линолеум без      │кв. м │     102      │

│чистка основания от    │подосновы         │      │              │

│мастики. Заготовка     │                  │      │              │

│нового покрытия и      │                  │      │              │

│разогревание мастики.  │                  │      │              │

│Укладка мастики и      │                  │      │              │

│наклейка линолеума     │                  │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 67

┌───────────────────────┬─────────────────┬──────┬───────────────┐

│ Наименование и состав │  Наименование   │  Ед. │ Норма расхода │

│        работы         │   материалов    │измер.│на 1 м плинтуса│

├───────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┤

│7.4. Смена плинтусов в │Плинтус готовый  │м     │     1,02      │

│отдельных местах       │                 │      │               │

│Удаление негодной части├─────────────────┼──────┼───────────────┤

│деревянного плинтуса.  │Гвозди 80 мм     │кг    │     0,006     │

│Нарезка готового плин- │                 │      │               │

│туса с подгонкой по    │                 │      │               │

│размеру. Установка     │                 │      │               │

│плинтуса с укреплением │                 │      │               │

│его гвоздями           │                 │      │               │

└───────────────────────┴─────────────────┴──────┴───────────────┘

#### Таблица 68

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│на 1 м галтели│

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│7.5. Смена галтелей в  │Раствор цементный │куб. м│    0,002     │

│отдельных местах       │М50 (1)           │      │              │

│Вырубка негодной части ├──────────┬───────┼──────┼──────────────┤

│цементной галтели.     │Вместо    │Цемент │кг    │    0,905     │

│Расчистка основания.   │раствора  ├───────┼──────┼──────────────┤

│Приготовление цементно-│цементного│       │      │              │

│го раствора. Изготовле-│(2)       │Песок  │куб. м│    0,002     │

│ние новой галтели с    │          │       │      │              │

│устройством опалубки   │          │       │      │              │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 69

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│  на 1 место  │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│7.7. Ремонт бетонных   │Бетонная смесь (1)│куб. м│    0,001     │

│полов                  ├─────────┬────────┼──────┼──────────────┤

│Разборка отдельных мест│Вместо   │Цемент  │кг    │    0,34      │

│бетонного пола вручную.│бетонной ├────────┼──────┼──────────────┤

│Устройство подготовки  │смеси (2)│Песок   │куб. м│    0,008     │

│из кусков старого бето-│         │        │      │              │

│на. Заливка ремонтируе-│         │        │      │              │

│мых мест готовым раст- │         │        │      │              │

│вором                  │         │        │      │              │

└───────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 70

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│  на 1 кв. м  │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│7.8. Заделка выбоин в  │Раствор цементный │куб. м│     0,02     │

│цементных полах        │М50 (1)           │      │              │

│Вырубка, расчистка и   ├──────────┬───────┼──────┼──────────────┤

│смачивание поврежденных│Вместо    │Цемент │кг    │     9,28     │

│мест. Приготовление    │раствора  ├───────┼──────┼──────────────┤

│раствора. Заделка      │цементного│Песок  │куб. м│     0,02     │

│выбоин раствором.      │(2)       │       │      │              │

│Железнение заделанной  │          │       │      │              │

│поверхности            │          │       │      │              │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 71

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│  на 1 кв. м  │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│7.9. Ремонт поверхности│Раствор цементный │куб. м│     0,02     │

│цементных полов        │М50 (1)           │      │              │

│Очистка и насечка      ├──────────┬───────┼──────┼──────────────┤

│поверхности. Смачивание│Вместо    │Цемент │кг    │     9,28     │

│поверхности. Приготов- │раствора  ├───────┼──────┼──────────────┤

│ление цементного раст- │цементного│Песок  │куб. м│     0,02     │

│вора вручную.          │(2)       │       │      │              │

│Нанесение раствора с   │          │       │      │              │

│разравниванием. Желез- │          │       │      │              │

│нение поверхности      │          │       │      │              │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────────┘

### 2.2.8. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по наружной отделке зданий

#### Таблица 72

┌─────────────────────────┬────────────────┬──────┬──────────────┐

│  Наименование и состав  │  Наименование  │  Ед. │Норма расхода │

│         работы          │   материалов   │измер.│ на 100 кв. м │

│                         │                │      │ поверхности  │

├─────────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┤

│8.1. Очистка поверхности │Песок           │куб. м│    0,254     │

│фасадов с помощью песко- │                │      │              │

│струйного аппарата       │                │      │              │

│Заполнение аппарата пес- │                │      │              │

│ком. Очистка поверхности │                │      │              │

│фасада струей песка      │                │      │              │

└─────────────────────────┴────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 73

┌───────────────┬──────────┬──────┬──────────────────────┬───────┐

│ Наименование  │Наименова-│  Ед. │    Норма расхода     │100 кв.│

│и состав работы│ние мате- │измер.│     на 100 кв. м     │м про- │

│               │риалов    │      │                      │екции  │

│               │          │      │                      │на сте-│

│               │          │      │                      │ну     │

│               │          │      ├─────┬─────┬─────┬────┼───────┤

│               │          │      │сте- │стол-│стол-│сте-│оконные│

│               │          │      │ны   │бы,  │бы и │ны с│и двер-│

│               │          │      │глад-│пи-  │пи-  │про-│ные    │

│               │          │      │кие  │ляст-│ляст-│рез-│четвер-│

│               │          │      │     │ры,  │ры с │кой │ти и   │

│               │          │      │     │ко-  │про- │рус-│тяги   │

│               │          │      │     │лонны│рез- │тов │       │

│               │          │      │     │     │кой  │    │       │

│               │          │      │     │     │рус- │    │       │

│               │          │      │     │     │тов  │    │       │

├───────────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────┤

│8.2. Ремонт    │Раствор   │куб. м│ 2,2 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,2│   8,0 │

│декоративной   │цементно -│      │     │     │     │    │       │

│штукатурки     │известко- │      │     │     │     │    │       │

│фасадов отдель-│вый       │      │     │     │     │    │       │

│ными местами   ├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────┤

│Отбивка старой │Раствор   │куб. м│ 0,7 │ 0,7 │ 1,0 │ 1,0│   2,9 │

│штукатурки.    │декоратив-│      │     │     │     │    │       │

│Насечка и сма- │ный       │      │     │     │     │    │       │

│чивание поверх-├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────┤

│ности. Нанесе- │Кислота   │кг    │70   │70   │70   │70  │ 140   │

│ние подготови- │соляная,  │      │     │     │     │    │       │

│тельного слоя. │10%       │      │     │     │     │    │       │

│Нанесение отде-├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────┤

│лочного слоя   │Вода      │л     │60   │60   │60   │60  │ 120   │

└───────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴───────┘

#### Таблица 74

┌───────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименова-│  Ед. │      Нормы расхода на 100 кв. м       │

│и состав работы│ние мате- │измер.├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┤

│               │риалов    │      │стены│стол-│глад-│окон-│сте-│стол-│тяги│

│               │          │      │глад-│бы,  │кие  │ные и│ны с│бы и │и   │

│               │          │      │кие  │пи-  │ко-  │двер-│про-│пи-  │ко- │

│               │          │      │     │ляст-│лон- │ные  │рез-│ляст-│лон-│

│               │          │      │     │ры   │ны,  │чет- │кой │ры с │ны с│

│               │          │      │     │глад-│кри- │верти│рус-│про- │кан-│

│               │          │      │     │кие  │воли-│     │тов │рез- │не- │

│               │          │      │     │     │ней- │     │    │кой  │лю- │

│               │          │      │     │     │ной  │     │    │рус- │рами│

│               │          │      │     │     │по-  │     │    │тов  │    │

│               │          │      │     │     │верх-│     │    │     │    │

│               │          │      │     │     │ности│     │    │     │    │

├───────────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│8.3. Ремонт    │Раствор   │куб. м│     │     │     │     │    │     │    │

│обыкновенной   │цементно -│      │     │     │     │     │    │     │    │

│штукатурки кир-│извест-   │      │     │     │     │     │    │     │    │

│пичных и бетон-│ковый:    │      │     │     │     │     │    │     │    │

│ных фасадов    │          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│Простукивание  │по камню  │      │ 2,2 │ 1,6 │ 1,6 │ 9,7 │4,4 │1,90 │9,70│

│поверхности и  │          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│отбивка слабо- │по бетону │      │ 1,52│     │     │     │5,65│     │    │

│держащейся     │          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│штукатурки.    │          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│Насечка поверх-├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│ности. Смачива-│Раствор   │куб. м│ 0,68│ 0,55│ 0,55│  -  │1,35│0,55 │ -  │

│ние поверхности│цементный │      │     │     │     │     │    │     │    │

│водой. Оштука- │М25       │      │     │     │     │     │    │     │    │

│туривание      │          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│отдельных мест.│          │      │     │     │     │     │    │     │    │

│Прорезка рустов│          │      │     │     │     │     │    │     │    │

└───────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┘

#### Таблица 75

┌─────────────────────┬──────────────────┬──────┬────────────────┐

│Наименование и состав│   Наименование   │  Ед. │ Норма расхода  │

│       работы        │    материалов    │измер.│  на 100 кв. м  │

│                     │                  │      ├──────┬─────────┤

│                     │                  │      │фасады│фасады с │

│                     │                  │      │глад- │рустами и│

│                     │                  │      │кие   │орнамен- │

│                     │                  │      │      │тованные │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│8.6. Окрашивание     │Состав            │кг    │144,3 │ 204,3   │

│оштукатуренных фаса- │известковый       │      │      │         │

│дов водными составами│                  │      │      │         │

│Известковое окрашива-├──────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ние                  │Раствор           │куб. м│  0,06│   0,08  │

│Очистка набела вруч- │цементный         │      │      │         │

│ную при окрашивании. │М25               │      │      │         │

│Сглаживание поверх-  │                  │      │      │         │

│ности торцом дерева  │                  │      │      │         │

│или лещадью. Расшивка├──────────────────┼──────┼──────┼─────────┤

│трещин. Промазка тре-│Ветошь            │кг    │  0,10│   0,13  │

│щин и выбоин. Шлифо- │                  │      │      │         │

│вание подмазки. Грун-│                  │      │      │         │

│тование кистью. Окра-│                  │      │      │         │

│шивание кистью извес-│                  │      │      │         │

│тковым составом      │                  │      │      │         │

└─────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────┘

#### Таблица 76

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│8.7. Казеиновое окраши-│Краски сухие для  │кг    │     2,3      │

│вание                  │внутренних работ  │      │              │

│Очистка набела вручную ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│при окрашивании. Сгла- │Олифа для улучше- │кг    │     0,3      │

│живание поверхности    │ния окраски       │      │              │

│торцом дерева или      │                  │      │              │

│лещадью. Расшивка тре- │                  │      │              │

│щин. Промазка трещин и │                  │      │              │

│выбоин. Шлифование под-│                  │      │              │

│мазки. Грунтование кис-│                  │      │              │

│тью первое. Грунтование│                  │      │              │

│кистью второе с под-   │                  │      │              │

│цветкой. Окрашивание   │                  │      │              │

│кистью казеиновым      │                  │      │              │

│составом               │                  │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 77

┌─────────────────────┬──────────────────┬──────┬────────────────┐

│Наименование и состав│   Наименование   │  Ед. │ Норма расхода  │

│       работы        │    материалов    │измер.│  на 100 кв. м  │

│                     │                  │      ├───────┬────────┤

│                     │                  │      │извест-│клеевая │

│                     │                  │      │ковыми │окраска │

│                     │                  │      │соста- │        │

│                     │                  │      │вами   │        │

├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│8.8. Окрашивание     │Известь негашеная │кг    │ 19,0  │   -    │

│кирпичных фасадов    ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│водными составами    │Раствор цементный │куб. м│  0,06 │   -    │

│Очистка набела       │М25               │      │       │        │

│вручную.             ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│Смачивание поверхнос-│Краски сухие      │кг    │  0,9  │   -    │

│ти водой. Грунтование├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│кистью. Окрашивание  │Ветошь            │кг    │  0,1  │   -    │

│кистью               ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Купорос медный    │кг    │       │  0,23  │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Олифа             │кг    │   -   │  0,03  │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Паста меловая     │кг    │   -   │ 23,95  │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Шпатлевка         │кг    │   -   │  5,0   │

│                     │масляная, клеевая │      │       │        │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Клей животный     │кг    │   -   │  0,23  │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Мыло хозяйственное│кг    │   -   │  0,27  │

│                     ├──────────────────┼──────┼───────┼────────┤

│                     │Краски сухие      │кг    │   -   │  1,7   │

└─────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────┴────────┘

#### Таблица 78

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐│ │Наименование и│               Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м  │

│состав работы │ материал   │измер.├───────┬──────┬───────┬──────┤

│              │            │      │гладкие│глад- │русто- │русто-│

│              │            │      │кирпич-│кие   │ванные │ванные│

│              │            │      │ные    │ошту- │кирпич-│ошту- │

│              │            │      │       │кату- │ные    │кату- │

│              │            │      │       │ренные│       │ренные│

├──────────────┼────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│8.10. Окраши- │Жидкое      │кг    │ 14,5  │ 14,5 │ 14,5  │ 14,5 │

│вание фасадов │стекло      │      │       │      │       │      │

│силикатными   ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│красками      │Краска сухая│кг    │ 14,0  │ 14,0 │ 14,0  │ 14,0 │

│Очистка повер-│силикатная  │      │       │      │       │      │

│хности от заг-├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│рязнений и    │Вода        │л     │ 20,0  │ 20,0 │ 20,0  │ 20,0 │

│отстающей     ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│краски вруч-  │Ветошь      │кг    │  0,01 │  0,01│  0,01 │  0,01│

│ную. Подмазы- ├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│вание выбоин, │Пемза       │кг    │  0,2  │  0,2 │  0,2  │  0,2 │

│трещин и рас- │            │      │       │      │       │      │

│чищенных мест.├────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│Шлифование    │Раствор     │куб. м│  0,08 │  0,08│  0,08 │  0,08│

│подмазки.     │цементный   │      │       │      │       │      │

│Грунтование   │М25         │      │       │      │       │      │

│кистью. Окра- │            │      │       │      │       │      │

│шивание кистью│            │      │       │      │       │      │

└──────────────┴────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

#### Таблица 79

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│8.11. Окрашивание спец-│Состав на основе  │кг    │     8,4      │

│составом с алюминиевой │алюминиевого      │      │              │

│пудрой стыков крупнопа-│порошка           │      │              │

│нельных зданий         ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Окрашивание стыков за  │Ветошь            │кг    │     0,1      │

│один раз кистью        ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Пемза             │кг    │     0,1      │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 80

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│8.12. Окрашивание спец-│Состав на основе  │кг    │     8,4      │

│составом с алюминиевой │алюминиевого      │      │              │

│пудрой металлических   │порошка           │      │              │

│поверхностей           ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Очистка поверхности от │Ветошь            │кг    │     0,1      │

│загрязнений. Расчистка ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│отстающей краски.      │Пемза             │кг    │     0,1      │

│Выправка поверхности   │                  │      │              │

│лаковой подмазочной    │                  │      │              │

│пастой. Окрашивание    │                  │      │              │

│кистью                 │                  │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 81

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│  на 1 кв. м  │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│8.13. Укрепление слабо-│Кирпич глиняный   │шт.   │   52         │

│держащихся кирпичей или│обыкновенный      │      │              │

│облицовочных плиток на ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│фасадах                │Известковое тесто │куб. м│    0,004     │

│Простукивание и снятие ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│слабодержащихся кирпи- │Плитка облицовоч- │кв. м │    1,03      │

│чей или облицовочных   │ная               │      │              │

│плиток, очистка их.    ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Укрепление кирпичей или│Раствор цементный │куб. м│    0,036     │

│облицовочных плиток на │М50 (1)           │      │              │

│растворе               ├──────────┬───────┼──────┼──────────────┤

│                       │Вместо    │Цемент │кг    │    5,33      │

│                       │раствора  ├───────┼──────┼──────────────┤

│                       │цементного│Песок  │куб. м│    0,038     │

│                       │(2)       │       │      │              │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 82

┌──────────────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────┐

│Наименование и состав │Наименование│  Ед. │    Нормы расхода    │

│       работы         │ материалов │измер.│    на 100 кв. м     │

│                      │            │      ├─────┬─────┬─────────┤

│                      │            │      │крыши│трубы│пояски,  │

│                      │            │      │     │водо-│сандрики,│

│                      │            │      │     │сточ-│оконные  │

│                      │            │      │     │ные  │отливы   │

├──────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

│8.14. Масляная окраска│Олифа       │кг    │ 2,98│ 4,05│  9,75   │

│крыш и их конструктив-├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

│ных элементов         │Сурик       │кг    │16,0 │16,0 │ 13,6    │

│Очистка поверхности от│железный    │      │     │     │         │

│загрязнения, ржавчины ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

│и окалины. Расчистка  │Пигмент     │кг    │ 0,02│ 0,1 │  2,5    │

│отстающей краски.     │тертый      │      │     │     │         │

│Проолифовка расчищен- ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

│ных мест.             │Ветошь      │кг    │ 0,1 │ 0,2 │  0,3    │

│Подмазка.             ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

│Шлифовка подмазанных  │Пемза       │кг    │ 0,12│  -  │    -    │

│мест. Окраска за 1 раз│            │      │     │     │         │

└──────────────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┘

### 2.2.9. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по внутренней отделке зданий

#### Таблица 83

┌───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м │

│и состав работы│ материалов │измер.├────┬────┬──────┬────┬──────┤

│               │            │      │сте-│по- │стол- │от- │карни-│

│               │            │      │ны  │то- │бы,   │косы│зы,   │

│               │            │      │    │лок │пиляс-│    │тяги  │

│               │            │      │    │    │тры,  │    │гори- │

│               │            │      │    │    │колон-│    │зон-  │

│               │            │      │    │    │ны    │    │таль- │

│               │            │      │    │    │      │    │ные и │

│               │            │      │    │    │      │    │падуги│

├───────────────┼────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│9.1. Ремонт    │Раствор     │куб. м│2,2 │-   │-     │-   │4,0   │

│внутренней     │известковый │      │    │    │      │    │      │

│штукатурки     ├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│отдельными     │Раствор     │куб. м│0,75│0,74│0,75  │2,0 │-     │

│местами        │цементный   │      │    │    │      │    │      │

│Простукивание и│М25         │      │    │    │      │    │      │

│отбивка слабо- ├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│держащейся     │Гипс        │т     │-   │1,1 │1,05  │-   │2,5   │

│старой штука-  │строительный│      │    │    │      │    │      │

│турки. Очистка,├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│смачивание и   │Дрань       │шт.   │-   │650 │134   │-   │600   │

│подготовка по- │штукатурная │      │    │    │      │    │      │

│верхности (на- ├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│сечкой или час-│Гвозди      │кг    │-   │1,34│0,65  │-   │0,7   │

│тичной прибив- │штукатурные │      │    │    │      │    │      │

│кой драни).    ├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Оштукатуривание│Цемент М300 │т     │-   │-   │-     │0,2 │-     │

│отдельных мест.├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Отделка усен-  │Вода        │л     │-   │-   │-     │145 │-     │

│ков, лузг,     ├────────────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼──────┤

│ребер и фасок  │Раствор     │куб. м│-   │2,31│2,2   │-   │-     │

│               │цементно-   │      │    │    │      │    │      │

│               │известковый │      │    │    │      │    │      │

└───────────────┴────────────┴──────┴────┴────┴──────┴────┴──────┘

#### Таблица 84

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│9.2. Ремонт облицовки  │Листы сухой       │кв. м │   105        │

│стен и потолков плитами│штукатурки        │      │              │

│сухой штукатурки       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Определение поврежден- │Гипс строительный │кг    │     0,06     │

│ных мест простукивани- ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│ем. Удаление негодных  │Клей животный     │кг    │     0,8      │

│листов. Разметка и     ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│нарезка листов по раз- │Ткань             │кв. м │    12        │

│меру. Подгонка листов  ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│по месту с прибивкой   │Гвозди            │кг    │     2,0      │

│гвоздями. Заделка швов │оцинкованные      │      │              │

│гипсовым раствором     ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Раскладки         │м     │   105        │

│                       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Раствор           │куб. м│     0,03     │

│                       │известковый       │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 85

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│9.3. Перетирка штука-  │Раствор           │куб. м│    0,032     │

│турки поверхности стен │известковый       │      │              │

│и потолков             │                  │      │              │

│Смачивание поверхности.│                  │      │              │

│Соскабливание краски   │                  │      │              │

│или обоев. Расшивка    │                  │      │              │

│трещин. Перетирка      │                  │      │              │

│штукатурки             │                  │      │              │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 86

┌───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │Норма расхода на 1 отверстие│

│и состав работы│ материалов │измер.├────────────────────────────┤

│               │            │      │ площадь отверстий, куб. м  │

│               │            │      ├──────────────┬─────────────┤

│               │            │      │      0,1     │     0,2     │

│               │            │      ├──────────────┴─────────────┤

│               │            │      │   глубина отверстий, мм    │

│               │            │      ├──────┬───────┬──────┬──────┤

│               │            │      │ 100  │  150  │ 100  │ 150  │

├───────────────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│9.4. Заделка   │Доски III   │куб. м│0,001 │ 0,002 │0,003 │0,005 │

│отверстий при  │сорт 25 мм  │      │      │       │      │      │

│смене отдельных├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│участков труб  │Бруски III  │куб. м│0,002 │ 0,001 │0,004 │0,006 │

│(при переходе  │сорт 50 мм  │      │      │       │      │      │

│их через перек-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│рытия и перего-│Гвозди      │кг    │0,058 │ 0,088 │0,118 │0,177 │

│родки)         │125 мм      │      │      │       │      │      │

│Заделка цемент-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│ным раствором и│Бетонная    │куб. м│0,010 │ 0,015 │0,020 │0,031 │

│оштукатуривание│смесь (1)   │      │      │       │      │      │

│мест прохода   ├──────┬─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│труб отопления,│Вместо│Це-  │кг    │2,18  │ 3,27  │4,36  │6,54  │

│водопровода и  │бетон-│мент │      │      │       │      │      │

│канализации с  │ной   ├─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│двух сторон    │смеси │Ще-  │куб. м│0,007 │ 0,011 │0,014 │0,022 │

│               │(2)   │бень │      │      │       │      │      │

│               │      ├─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│               │      │Песок│куб. м│0,006 │ 0,009 │0,013 │0,019 │

└───────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

#### Таблица 87

┌───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м │

│и состав работы│ материалов │измер.├──────────────┬─────────────┤

│               │            │      │    стены     │   потолки   │

│               │            │      ├──────┬───────┼──────┬──────┤

│               │            │      │прос- │улуч-  │прос- │улуч- │

│               │            │      │тая   │шенная │тая   │шенная│

├───────────────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│9.5. Клеевая   │Паста мело- │кг    │23,95 │ 26,65 │26,37 │29,37 │

│окраска стен и │вая         │      │      │       │      │      │

│потолков       ├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│Простая окраска│Шпатлевка   │кг    │ 5,0  │  5,0  │ 5,5  │ 5,5  │

│Очистка поверх-│масляно-    │      │      │       │      │      │

│ности от заг-  │клеевая     │      │      │       │      │      │

│рязнения. Сгла-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│живание поверх-│Клей        │кг    │ 0,23 │  0,23 │ 0,25 │ 0,25 │

│ности. Расшивка│животный    │      │      │       │      │      │

│трещин, выбоин ├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│со шлифовкой   │Мыло хозяйс-│кг    │ 0,27 │  0,27 │ 0,3  │ 0,3  │

│подмазанных    │твенное     │      │      │       │      │      │

│мест. Огрунтов-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│ка и окраска за│Олифа       │кг    │ 0,03 │  0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│1 раз          ├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│Улучшенная     │Известь     │кг    │ 0,23 │  0,23 │ 0,25 │ 0,25 │

│окраска        │негашеная   │      │      │       │      │      │

│Очистка поверх-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│ности от заг-  │Краски сухие│кг    │ 1,7  │  1,7  │ 1,87 │ 1,87 │

│рязнения. Сгла-├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│живание поверх-│Ветошь      │кг    │  -   │  0,01 │  -   │ 0,011│

│ности водой.   ├────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│Расшивка тре-  │Шлифовальная│кв. м │  -   │  0,12 │  -   │ 0,12 │

│щин, выбоин со │бумага      │      │      │       │      │      │

│шлифовкой.     │            │      │      │       │      │      │

│Шпаклевка под- │            │      │      │       │      │      │

│мазанных мест. │            │      │      │       │      │      │

│Шлифовка про-  │            │      │      │       │      │      │

│шпаклеванных   │            │      │      │       │      │      │

│мест. Огрунтов-│            │      │      │       │      │      │

│ка и окраска за│            │      │      │       │      │      │

│1 раз          │            │      │      │       │      │      │

└───────────────┴────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

#### Таблица 88

┌─────────────────────┬────────────┬──────┬──────────────────────┐

│Наименование и состав│Наименование│  Ед. │    Норма расхода     │

│       работы        │ материалов │измер.│     на 100 кв. м     │

│                     │            │      ├──────┬───────┬───────┤

│                     │            │      │стены │потолки│стояки,│

│                     │            │      │      │       │ трубы │

├─────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│9.6. Известковая     │Паста       │кг    │ 22,5 │ 24,8  │ 22,5  │

│окраска ранее окра-  │меловая     │      │      │       │       │

│шенных поверхностей  ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│Очистка поверхностей │Шпатлевка   │кг    │  5   │  5,5  │  5    │

│от загрязнения и уда-│масляно-    │      │      │       │       │

│ления пятен. Сглажи- │клеевая     │      │      │       │       │

│вание поверхности со ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│смачиванием водой.   │Мыло хозяй- │кг    │  0,5 │  0,55 │  0,5  │

│Расшивка трещин,     │ственное    │      │      │       │       │

│подмазка выбоин и    ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│трещин со шлифовкой  │Олифа       │кг    │  0,06│  0,07 │  0,06 │

│подмазанных мест.    ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│Огрунтовка и окраска │Известь     │кг    │  3,8 │  4,2  │  3,8  │

│известковым составом │негашеная   │      │      │       │       │

│                     ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│                     │Краски сухие│кг    │  1,7 │  1,87 │  1,7  │

│                     ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│                     │Ветошь      │кг    │  0,1 │  0,011│  0,1  │

│                     ├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│                     │Шлифовальная│кв. м │  0,12│  0,12 │  0,12 │

│                     │бумага      │      │      │       │       │

└─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

#### Таблица 88.1

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│Наименование и│Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м  │

│состав работы │ материалов │измер.├─────────────────────────────┤

│              │            │      │       простая окраска       │

│              │            │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│              │            │      │стены│пото-│полы │окна │двери│

│              │            │      │     │лки  │     │     │     │

├──────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│9.7. Масляная │Шпатлевка   │кг    │5,0  │5,0  │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │

│окраска ранее │масляно-    │      │     │     │     │     │     │

│окрашенных    │клеевая     │      │     │     │     │     │     │

│поверхностей  ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Простая       │Олифа       │кг    │8,12 │8,5  │ 9,7 │ 7,8 │ 7,8 │

│окраска       ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Очистка       │Белила      │кг    │4,2  │4,2  │-    │-    │-    │

│поверхности.  │густотертые │      │     │     │     │     │     │

│Расчистка.    ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Расшивка      │Пигмент     │кг    │0,52 │0,52 │-    │-    │-    │

│трещин.       │тертый      │      │     │     │     │     │     │

│Проолифовка.  ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Шлифовка.     │Пемза       │кг    │0,12 │0,132│ 0,12│ 0,12│ 0,12│

│Шпатлевка.    ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Огрунтовка.   │Ветошь      │кг    │0,06 │0,06 │ 0,06│ 0,06│ 0,06│

│Окраска       ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│              │Колер       │кг    │-    │-    │19,5 │24,8 │24,8 │

│              │масляный    │      │     │     │     │     │     │

└──────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

#### Таблица  88.2

┌──────────────┬────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│Наименование и│Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м  │

│состав работы │ материалов │измер.├─────────────────────────────┤

│              │            │      │     улучшенная окраска      │

│              │            │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│              │            │      │стены│пото-│полы │окна │двери│

│              │            │      │     │лки  │     │     │     │

├──────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      1       │     2      │  3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │

├──────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│9.7. Масляная │Шпатлевка   │кг    │ 9,57│10,0 │54,3 │41,1 │39,8 │

│окраска ранее │масляно-    │      │     │     │     │     │     │

│окрашенных    │клеевая     │      │     │     │     │     │     │

│поверхностей  ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Улучшенная    │Олифа       │кг    │ 8,42│ 9,37│10,7 │10,4 │10,3 │

│окраска       │            │      │     │     │     │     │     │

│Очистка повер-├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│хности. Расчи-│Белила      │кг    │ 4,51│ 4,94│-    │-    │-    │

│стка. Расшив- │густотертые │      │     │     │     │     │     │

│ка. Проолифов-├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ка. Шлифовка. │Пигмент     │кг    │ 0,57│ 0,61│-    │-    │-    │

│Шпаклевка.    │тертый      │      │     │     │     │     │     │

│Шлифовка      ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│шпаклевки.    │Пемза       │кг    │ 0,17│ 0,17│-    │-    │-    │

│Огрунтовка.   ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Флейцевание,  │Ветошь      │кг    │ 0,31│ 0,31│ 0,31│ 0,31│ 0,31│

│шлифовка.     ├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Первая окраска│Колер       │кг    │22,2 │24,3 │21,6 │24,3 │ 7,5 │

│и флейцевание.│масляный    │      │     │     │     │     │     │

│Шлифовка шкур-├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│кой. Вторая   │Шлифовальная│кв. м │ 0,84│ 0,84│ 0,84│ 0,84│ 0,84│

│окраска и     │бумага      │      │     │     │     │     │     │

│флейцевание   │            │      │     │     │     │     │     │

└──────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

#### Таблица 89

┌───────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────┐

│ Наименование  │Наименование│  Ед. │ Норма расхода на 100 кв. м │

│и состав работы│ материалов │измер.├──────────────┬─────────────┤

│               │            │      │   плинтуса   │   галтели   │

├───────────────┼────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│9.9. Масляная  │Шпатлевка   │кг    │     38,9     │    9,32     │

│(улучшенная)   │масляно-    │      │              │             │

│окраска плинту-│клеевая     │      │              │             │

│сов и галтелей ├────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│Очистка поверх-│Олифа       │кг    │     10,2     │    8,34     │

│ности от заг-  ├────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│рязнения. Шпак-│Ветошь      │кг    │      0,3     │    0,3      │

│левка с подмаз-├────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│кой зазоров в  │Колер       │кг    │     23,0     │   22,1      │

│местах примыка-│масляный    │      │              │             │

│ния плинтусов к├────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│стенам. Шлифов-│Шлифовальная│кв. м │      0,84    │    0,84     │

│ка прошпакле-  │бумага      │      │              │             │

│ванной поверх- ├────────────┼──────┼──────────────┼─────────────┤

│ности. Огрун-  │Пемза       │кг    │       -      │    0,17     │

│товка. Окраска │            │      │              │             │

│за 2 раза      │            │      │              │             │

└───────────────┴────────────┴──────┴──────────────┴─────────────┘

#### Таблица 90

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│9.10. Окрашивание мас- │Шпатлевка масляно │кг    │    37,9      │

│ляными составами дере- │- клеевая         │      │              │

│вянных поручней        ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Очистка поверхности от │Олифа             │кг    │    11,6      │

│загрязнений. Грунтова- ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│ние кистью. Шлифование │Белила густотертые│кг    │    10,5      │

│грунтовки. Окрашивание ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│кистью за 2 раза       │Пигмент тертый    │кг    │     1,9      │

│                       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Лак масляный      │кг    │     2,2      │

│                       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Шлифовальная      │кв. м │     0,168    │

│                       │бумага            │      │              │

│                       ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Ветошь            │кг    │     0,31     │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

#### Таблица 91

┌───────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────────────┐

│ Наименование и состав │   Наименование   │  Ед. │Норма расхода │

│        работы         │    материалов    │измер.│ на 100 кв. м │

├───────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┤

│9.11. Окрашивание      │Олифа             │кг    │     5,35     │

│масляными составами    ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│торцов лестничных      │Белила            │кг    │    10,8      │

│маршей и площадок      ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│Очистка поверхности от │Краски тертые     │кг    │     1,6      │

│загрязнений. Грунтова- ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│ние кистью. Шлифование │Шлифовальная      │кв. м │     0,4      │

│грунтовки. Окрашивание │бумага            │      │              │

│кистью                 ├──────────────────┼──────┼──────────────┤

│                       │Ветошь            │кг    │     0,1      │

└───────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┘

Примечание. На виды работ, связанные с разборкой конструктивных элементов, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.